## Slide 1: Azas – Azas Teknik Kimia “Pertemuan ke 2” Prodi D3 Teknik Kimia fakultas teknik industri upn veteran yogyakarta
Retno Ringgani, S.T., M.Eng

## Slide 2: Penting..!!
Harus diketahui terlebih dahulu apakah proses berlangsung secara steady atau tidak.
Apabila proses tidak menyangkut reaksi kimia, neraca bahan dapat dibuat dengan satuan-satuan kg, lb, kmol, dsb.
Apabila ada reaksi kimia, sebaiknya dipakai satuan mol karean zat-zat bersangkutan secara stoichiometri.

## Slide 3
3. Sebanyak etanol 10% dimasukkan ke sebuah kolom (menara) distilasi , sehingga produk distilat mengandung 65% etanol.
Diketahui bahwa arus distilat (D) 15% dari umpan masuk (F)
Tentukan laju alir masing-masing arus dan komposisi produk bottom (B) !
LATIHAN SOAL

## Slide 4
D = 15% F
B, XwB , XcB ?
65 %

## Slide 5
Basis Perhitungan = umpan F = 100 kg/jam
D = 0,15 F .................................... Pers.(1)
Neraca Massa Total
F = D + B
100 = D + B ................................. Pers.(2)
Neraca Massa Komponen
Komponen Air (Water)
Komponen etanol (C2H5OH)
+
+
.....................Pers (3)
.....................Pers (3)

## Slide 6
Latihan Soal
Larutan asam sulfat 80% akan diencerkan menjadi 35% dengan menggunakan air, berapakah air yang ditambahkan ?

## Slide 7
Latihan Soal
Cake basah mengandung air 80% akan dikeringkan dengan Rotary Dryer (RD), menggunakan media pengering udara panas bebas air . Jika cake kering keluar RD masih mengandung air 30%, maka tentukan banyaknya air yang terbawa oleh udara (air menguap) keluar RD, dimana arus keluar RD mengandung udara kering 80%, jika cake basah masuk RD sebanyak 100 lb/jam ?

## Slide 8: Neraca Massa dengan Reaksi
Reaksi Pembakaran senyawa hidrokarbon (CxHy)
Memerlukan oksigen yang diambil dari Udara (ekonomis)
Udara mengandung 21% Oksigen dan 79% Nitrogen
Oksigen yang digunakan adalah oksigen berlebih (excess oxygen) / udara berlebih
Kemungkinan 2 jenis reaksi yang terjadi, yaitu :
1. Oksidasi Sempurna
2. Oksidasi tak sempurna
Oksigen yang dipakai berlebih diambil dari reaksi sempurna

## Slide 9
% Udara berlebih =
% Excess Oxygen =

## Slide 10: Contoh
Note :
Perhitungan neraca massa dengan reaksi, satuan diubah ke mol
Propana 20 kg dibakar di dalam burner dengan menggunakan oksigen berlebih yang diambil dari udara kering 100 kg yang dimasukkan ke dalam burner dan terjadi reaksi menghasilkan gas CO2 dan CO, berapakah % oksigen berlebih / udara berlebih yang digunakan ?

## Slide 11: TUGAS
Kasus contoh soal, tentukan komposisi gas keluar burner
Butana dibakar dengan 20% excess di burner, gas keluar burner terdiri dari CO2, H2O, O2, N2, tentukan komposisi gas keluar Burner tersebut !