## Slide 1: Azas – Azas Teknik Kimia “Pertemuan ke 5” Prodi D3 Teknik Kimia fakultas teknik industri upn veteran yogyakarta
Retno Ringgani, S.T., M.Eng

## Slide 2: Neraca Massa Beberapa Alat Dengan Reaksi
Unit Operasi (alat proses) lebih dari satu.
Neraca Massa over all adalah total dari Neraca massa masing-masing Unit
Untuk mempermudah menyelesaikan kasus, maka lakukan perhitungan beberapa kontrol Volum (CV), yaitu :
CV I : alat unit 1
CV II : alat unit 2
CV III : alat unit 3 , dst
CV IV : over all unit operasi
Perhitungan dimulai dengan data yang paling lengkap, tentukan komponen penghubung (jika ada)

## Slide 3: Dengan Reaksi
Reaksi Pembakaran
Pembakaran Sempurna
Pembakaran Tidak Sempurna

## Slide 4: Kasus Soal_1
Senyawa sulfur 100 lb/jam diumpankan ke dalam burner dengan menggunakan udara kering 100% berlebih. Di dalam burner, 90% sulfur terbakar menjadi SO2. Sulfur sisa yang tidak terbakar dikeluarkan dari burner, sedangkan produk pembakaran dimasukkan ke dalam unit operasi Konverter, untuk mengkonversikan 95% SO2 menjadi SO3.
Tentukan semua arus yang belum diketahui dengan masing-masing komposisinya pada tiap arus.

## Slide 5: Penyelesaian
1
4
3
2
1. Reaksi Pembakaran S dalam Burner
S + O2 SO2
2. Reaksi pada konverter
SO2 + 1/2O2 SO3
5

## Slide 6: Kasus Soal_2
100 kg NaOH direaksikan dalam reaktor dengan HCl 100% berlebih, NaOH yang bereaksi sebanyak 90%. Tentukan komposisi produk keluaran reaktor!