## Slide 1: Azas – Azas Teknik Kimia “Pertemuan ke 5” Prodi D3 Teknik Kimia fakultas teknik industri upn veteran yogyakarta
Retno Ringgani, S.T., M.Eng

## Slide 2: QUIS _ 90 menit
Etanol 10% akan dibuat menjadi Etanol 75% dengan cara didistilasi. Hasil atas dari menara distilasi berupa Etanol 75% dan hasil bawahnya berupa air yang mengandung Etanol 3%. Jika umpan masuk menara berupa Etanol 10% sebanyak 1000 kg/jam, tentukan hasil atas dan hasil bawah dari menara tersebut?
Propana (C3H8) murni dibakar dengan udara 100% berlebihan di dalam Burner. Gas keluar Burner terdiri dari CO2 , H2O, O2, dan N2. Diketahui berat atom C=12, O=16, H=1, N=14. Tentukan komposisi gas keluar Burner?
Pulp basah mengandung air 80%, akan dikeringkan sehingga kadar airnya menjadi 20% dalam alat pengering. Sebagai media pengering digunakan udara bebas air. Jika air yang menguap bersama udara keluar pengering sebanyak 1000 kg/jam, hitunglah : Banyaknya Pulp basah masuk alat pengering dan Banyaknya Pulp kering yang keluar pengering

## Slide 3
4. Campuran gas yang terdiri dari Udara 95%, Aseton 3%, dan Air 2% akan diambil Asetonnya. Campuran gas tersebut mula-mula dimasukkan ke dalam kolom Absorber untuk diserap Asetonnya dengan air murni, sehingga semua Aseton terserap dan dikeluarkan dari bagian bawah kolom Absorber terus diumpankan ke kolom Distilasi. Aseton yang keluar kolom Absorber masih mengandung air sebanyak 81%, sedangkan udara yang keluar dari bagian atas kolom Absorber masih mengandung air 0,5%. Hasil atas kolom distilasi berupa Aseton yang mengandung air 1%, dan hasil bawahnya berupa air yang mengandung aseton 4%.
Jika udara yang keluar dari bagian atas kolom Absorber sebanyak 1000 kg/jam, tentukan semua arus yang belum diketahui dalam kg/jam.