## Slide 1: Perpindahan Kalor
Quiz 1
26 September 2016
By Retno Ringgani, S.T., M.Eng

## Slide 2
Sebuah dinding furnace terdiri dari 4 lapisan , lapisan 1 batu tahan api (k=1,9 Btu/jam.ft.oF) setebal 8 inchi, lapisan 2 bata penyekat (k=0,8 Btu/jam ftoF) setebal 5 inchi, lapisan 3 bata isolasi (k=0,15 Btu/jam ftoF) seebal 3 inchi, lapisan 4 lapisan pelidung (k=0,022 btu/jam ft.oF) setebal 0,25 inchi. Suhu dalam furnace 1800oF dan suhu udara luar atau lingkungan 90oF, koefisien perpindahan panas konveksi dinding dalam dan luar adalah 90 Btu/jam ft2.oF dan 6 Btu/jam ft2.oF. Tanur berbentuk bidang datar.
a. Gambarkan skema atau rangkaian dinding furnace
dan jaringan aliran panasnya?
b. Hitunglah koefisien perpindahan panas menyeluruh?
c. Hitunglah laju kerugian panas persatuan luas dinding
furnace tersebut
d. Hitunglah suhu dinding dalam dan suhu dinding luar
furnace tersebut?

## Slide 3
Sebuah pipa dari baja (k=47 W/moC) digunakan untuk mengalirkan fluida panas sepanjang 30 m. Pipa tersebut berdiameter dalam 5 cm, tebal dinding pipa 3 mm, untuk mengurangi panas yang hilang pipa di isolasi dengan asbes (k=0,25 W/moC) setebal 2 cm dan diisolasi lagi dengan gelas wool (k=0,038 W/moC) setebal 1 cm. Koefisien perpindahan panas konveksi dalam dan luar adalah 300 W/m2oC dan 20 W/m2oC. Suhu fluida panas dalam pipa 85oC dan suhu lingkungan luar 28oC.
Gambarkan jaringan aliran panas dan tahanan termal pada tersebut
Hitunglah koefisien perpindahan panas menyeluruh
c. Hitunglah laju kerugian panas persatuan luas dinding furnace tersebut.
d. Hitunglah suhu permukaan luar isolasi?