## Slide 1: Perpindahan Kalor
Pertemuan ke-10 14 November 2016
By Retno Ringgani, S.T., M.Eng

## Slide 2: 2. BOLA Persamaan Kramers : untuk bentuk bola zat cair melintasi bola
= 0,97 + 0,68 ( ... 1 < Re < 2000

## Slide 3: Viet dan Leppert : fluida minyak ; air
Nu = [ 1,2 + 0,53 Re 0,54] (
untuk 1 < Re < 2. 105
Semua sifat fisik pada , kecuali
merangkum persamaan - persamaan diatas untuk gas dan zat cair yang melintasi bola.
Nu = 2 + ( 0,4 + 0,4 ) (
3,5 < < 8.104 : 0,7 < < 380
Sifat fisik pada
Whitaker

## Slide 4: 3. Aliran menyilang / Rangkunan tabung ( tube bank )
Dasar persamaan . :
= C ( . ; C , n → Daftar 6-4 p. 275
Grimson :
- segaris
- selang-seling

## Slide 5
Jika jumlah tabung dalam rangkunan kurang dari 10 , maka perbandingan nilai h untuk baris N tabung terhadap baris 10 tabung → daftar 6 -5
Pressure drop untuk aliran gas melintasi rangkunan , dalam Pascal :
∆ p = (
Ket :
= kecepatan massa pada luas bid. aliran min, kg/m2 s
= densitas pada ,kg/m3
N = jumlah baris melintang
= viskositas aliran bebas rata-rata

## Slide 6
Faktor gesek empiris ( )
Untuk baris selang-seling :
= { 0,25 + }
Untuk baris segaris ;
= { 0,044 + }

## Slide 7
Zukauskas :
Nu= = c (
Semua sifat dievaluasi pada ,kecuali
Nilai konstanta ( c,n ) tergantung dari bilangan Re dan bentuk / susunan Geometri untuk rangkunan lebih besar 20 baris → daftar 6 – 4 ; 6 -5

## Slide 8: Contoh Soal
Udara pada 1 atm dan 10oC mengalir melintasi tabung yang tersusun 15 baris ke atas dan 10 baris ke belakang, dengan kecepatan 7 m/s diukur pada titik aliran sebelum memasuki rangkuman tabung. Suhu permukaan tabung dipelihara pada 65oC. Diameter tabung ialah 1 in (2,54 cm) ; tersusun segaris sehingga ruang pada arah sejajar maupun tegak lurus terhadap aliran ialah 1,5 in (3,81 cm). Hitunglah perpindahan kalor total persatuan panjang tabung, dan suhu udara pada waktu keluar.

## Slide 9: Penyelesaian
= = = 37,5°C ( 310,5 K)
Maka didapatkan sifat-sifat fisik :
= = 1,137 kg/m3
= 2,002 . 10-5 kg/m.s
= 0,027 W/m °C
Cp = 1007 J /kg °C
Pr = 0,706

## Slide 10
;
Dari daftar 6.4 Holman :
diperoleh C = 0,278 dan n = 0,620
Untuk menghitung kecepatan maksimum , kita perlu menentukan luas bidang aliran minimum.
Menghitung umax → luas bidang minimum
umax = u∞ = = 21 m/s
= = 32,02
Sehingga :
= 0,278 ( 32,02 (0,706 = 153,8
→ h = 164 W/m2 C

## Slide 11
Angka tersebut merupakan koefisien perpindahan panas seandainya terdapat 10 baris tabung pada arah aliran , karena hanya ada 5 baris tabung , nilai ini harus dikalikan dengan factor 0,92 yang ditentukan dari daftar 6.5 Holman .
Luas perpindahan panas keseluruhan per satuan panjang tersebut :
A = N π d (1) = 15 (5) π (0,025) = 5,985
dimana N ialah jumlah tabung keseluruhan.
Sebelum menghitung perpindahan kalor , harus diingat bahwa suhu udara meningkat dalam perjalanan aliran melintasi rangkunan tabung
q = h . A ( - )
Sebagai pendekatan :
q = h . A ( - ) = m Cp ()

## Slide 12
Aliran massa masuk :
m = ρ∞ . u∞ ( 15) Sn
ρ∞ = = = 1,246 kg/m3
m = 1,246 (7) (15) (0,0381) = 4,99 kg/s
Sehingga :
q = h . A ( - ) = m Cp ()
0,92 (164) (5,985)( 65 - ) = 4,99 ( 1006)( )
= 18,77 °C
Maka :
q = (4,99)( 1007)( 18,77 – 10 ) = 44,03 kW/m .

## Slide 13: BAB V. PERPINDAHAN PANAS RADIASI
♦ Perpindahan panas secara radiasi : terjadi disebabkan oleh radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda karena suhunya.
♦ Mekanisme : perambatan radiasi dengan menganggap bahwa setiap kuantum sebagai partikel yang mempunyai energi massa, momentum (seperti mol gas).
Sifat radiasi analog dengan cahaya sehingga dalam radiasi termal dikenal dengan perambatan panas dengan kecepatan cahaya = 3.1010 cm / detik.
C= λ . ν
Ket :
C = kecepatan cahaya ;
λ = panjang gelombang;
ν = frekuensi
5.1 Radiasi Thermal

## Slide 14
Jika radiasi diartikan sebagai kuantum dalam perambatan , maka mempunyai energy sebesar :
Е = h . ν
Ket :
h = tetapan Planck = 6,625. 10-34 J / detik
Jika kuantum diartikan suatu partikel , maka selain mempunyai energy , massa juga momentum.
Energi : Е = m.c2 = h. ν → m =
Momentum = C =

## Slide 15
Bila radiasi tersebut dianggap suatu gas , maka dapat diterapkan prinsip termodinamika statistik kuantum , sehingga densitas energi radiasi persatuan volume , dan persatuan panjang gelombang :
ρλ =
Bila diintegrasikan sepanjang seluruh λ maka energi total yang dipancarkan :
Еb = σ T4
σ = konstanta Stefan Bollzman
= 5,669 . 10-8 N/m2 K4 = 0,1714 . 10-8 Btu/jam ft2R4.

## Slide 16: 5.2 Sifat-sifat Radiasi
Bila energi radiasi menimpa permukaan suatu benda , maka sebagian energi akan :
- Pantulkan ( refleksi ) = ρ
- serap (absorpsi ) = α
- teruskan (transmisi) = τ k
ρ + α + τ = 1
qt = q ρ + qα + qτ
Gambar 5-1 : Bagan menunjukkan radiasi datang

## Slide 17
Pada umumnya benda padat tidak meneruskan radiasi termal , sehingga τ = 0
ρ + α = 1
Sudut datang = sudut refleksi → refleksi spekular berkas datang , dipancarkan / direfleksikan ke segala arah sama rata → refleksi baur.
Daya Emisi ( E ) =
Hubungan E dengan sifat bahan :
Gambar 5-2 : Bagan menunjukkan model yang digunakan untuk menurunkan Hukum Kirchhoff
Ruang tertutup ... Benda hitam

## Slide 18
Bila suatu benda dalam ruangan mencapai kesetimbangan :
ЕA = qi .А. Α
α = 1 → ♦ Bila bendanya hitam dan mencapai kesetimbangan :
Еb A = qi . A. (1).
Absorptivitas = α = (pada T yang sama )
Emisivitas ( ) = → = α ( Identitas Kirchoff)
Emisitivitas bahan : berubah menurut Т ; λ
untuk benda abu – abu : benda yang mempunyai emisivitas monokromatik () yang tidak
tergantung λ .
Emisitivitas monokromatik = perubahan antara daya emisi monokromatik benda dengan daya emisimonokromatik benda hitam pada λ dan Т sama.

## Slide 19
→ =
Е = dan Еb = d λ = σ T4
→ =
Еbλ = daya emisi benda hitam persatuan panjang gelombang
→ jika = konstan .
→ =
Hubungan fungsi untuk Еbλ diturunkan oleh Planck dengan menggunakan konsep
kuantum untuk energi elektromagnetik :
Еbλ =

## Slide 20
T = suhu K
C1 = 3,743 x 108 W
= 1,187 x 108
Fraksi total energy radiasi yang dipancarkan antara 0 dan λ :
= → gambar 8 – 6 ( Holman) atau daftar 8 -1 (Holman)
Energi radiasi yang dipancarkan antara λ1 dan λ2 :
=
dimana :
Еb0-∞ = Radiasi total yang dipancarkan pada keseluruhan panjang gelombang
Еb0-∞ = σ T4
= konstanta (daftar 8 -1)

## Slide 21: Contoh Soal
Sebuah pelat kaca ukuran 30 cm bujur sangkar digunakan untuk melihat radiasi dari dalam tanur transmisivitas kaca = 0,5 dari 0,2 sampai 3,5 μ m dan 0,9 diatas itu . Transmisivitas kaca = 0 , kecuali dalam rentang 0,2 sampai 3,5 μ m.Andaikan tanur itu suatu benda hitam pada 2000°C . Hitunglah Energi yang diserap kaca dan energi yang ditransmisi ?
Penyelesaian :
T = 2000
m K
T = ( 3,5) (2273) = 7955,5 m K
A = ( 0,3)2 = 0,09 m2
Dari daftar 8.1( Holman) diperoleh :
= 0 ; = 0,85443

## Slide 22
Total Radiasi datang :
= τ T4 A
= (1,513 . 106) (0,3)2 (0,85443 -0)
= 116,4 kw
Transmisi radiasi total = 0,5 (116,4) = 58,2 kW
Absorpsi Radiasi
= (0,3) (116,4) = 34,92 kW ; 0 < λ < 3,5 μ m
dan
= 0,9 ( 1 – 0,85443) (1513,3) (0,09) = 17,84 kW 3,5 μ m < λ < ∞
Total absorpsi Radiasi = ( 34,92 + 17,84) kW = 52,76 kW

## Slide 23: Faktor Bentuk Radiasi
Gambar 5-3 : Bagan menunjukkan unsure bidang yang digunakan untuk menurunkan factor bentuk.
− Dua benda hitam
− Persamaan umum untuk pertukaran energi antara keduanya yang Tempat berbeda
F1-2 = fraksi energi dari permukaan 1 → 2
F2-1 = fraksi energi dari permukaan 2 → 1

## Slide 24
Eb1 A1 F12 = Energi dari permukaan 1 → 2
Eb2 A2 F21 = Energi dari permukaan 2 → 1
Bila permukaan semuanya hitam , seluruh radiasi yang menimpanya akan diserap , dan energi netto :
Eb1 A1 F12 − Eb2 A2 F21 = φ1 −2
Pada temperature permukaan yang sama → φ1 −2 = 0
→ Eb1 = Eb2
→ A1 F12 = A2 F21 → Am Fmn = An Fnm → Hubungan Resiprositas
Sehingga
φ 1−2 = A1 F12 ( Eb1 − Eb2 ) = A2 F21 ( Eb1 – Eb2 )

## Slide 25
Untuk faktor bentuk , bermacam – macam geometric dapat dilihat pada grafik :
Holman = Fig 8 – 12 s/d 8 – 16
Kreith = Fig 5 – 20 s/d 5 – 22

## Slide 27
Dapat diartikan : Radiasi total yang mencapai permukaaan 3 adalah jumlah radiasi dari permukaan 1 dan 2.

## Slide 28: Contoh Soal
Perpindahan Panas antara benda hitam.
Dua plat hitam sejajar ukuran 0,5 x 1,0 m terpisah pada jarak 0,5 m. Salah satu plat dipelihara pada suhu 1000°C dan yang satu lagi 500 °C .
Berapa pertukaran kalor radiasi antara kedua plat tersebut ?
Penyelesaian :
= = 1,0
= = 2,0

## Slide 29
Dari gambar Fig 8.12 (Holman) : dperoleh F12 = 0.285
Perpindahan kalor :
q = A1 F12 ( Eb1 − Eb2 ) = σ A1 F12 ( − )
= ( 5,669 x 10-8 ) (0,5) (0,285) ( 13734 − 7734 )
= 18,73 kw

## Slide 30: 5.3.Perpindahan panas antara benda tak hitam
Benda hitam → energi radiasi akan diserap
Benda tak hitam → energi radiasi , sebagian diserap , sebagian dipantulkan ke permik
Asumsi :
- permukaan bersifat baur
- suhu seragam
- sifat-sifat refleksi dan emisinya adalah konstan di seluruh permukaan