## Slide 1: Hukum-hukum gas sejati/nyata
Persamaan keadaan untuk gas Equations of state (EOS)

## Slide 2: 1. Persamaan van der Waals
Atau :
a, b = tetapan van der Waals
Harga Tc dan pc bisa dilihat di tabel.

## Slide 3: 2. Persamaan Redlich dan Kwong
a dan b = tetapan Redlich Kwong

## Slide 4: 3. Persamaan virial
B,C,D = konstanta
Jika B,C,D =0 berlaku hukum gas ideal.

## Slide 5: 4. Faktor kompresibilitas
Z= faktor kompresibillitas (faktor pemampatan)
Tr= suhu tereduksi, Tc=suhu kritis
pr= tekanan tereduksi, pc = tekanan kritis

## Slide 6
Diperoleh suatu gambar yang berlaku untuk umum : Generalized compressibility-factor diagram.

## Slide 7: 5. Faktor kompresibilitas Amagat.

## Slide 8: Contoh
1 lbm gas NH3 disimpan dalam suatu tempat volume 1,091 ft3 dengan temperatur konstan 150 0F. Hitunglah tekanan gas dalam tempat tersebut dengan cara sbb :
Hukum gas ideal
Persamaan van der Waals
Compresibility factor.
Diketahui : Tc NH3 = 406 K, pc NH3 =111 atm
R = 10,73 psia.ft3/lbmol.0R

## Slide 9: PR
1 lbmol metana (CH4) pada suhu 122 0F, 600 atm ingin disimpan dalam sebuah tangki. Tentukan volume tangki yang diperlukan untuk menyimpan gas tersebut dengan cara sbb :
Hukum gas ideal
Persamaan van der Waals
Faktor kompresibilitas
Faktor kompresibilitas Amagat.
Diketahui : Tc CH4 =191 K , pc CH4 =45,8 atm