## Slide 1: IX. PRODUKSI KERJA DARI PANAS

## Slide 2: Panas kerja
Sumber
panas Q1 = panas yang diberikan
Q2 = panas yang dibuang ( )
Q1
W netto
Q2
Pembuangan
panas

## Slide 3: Thermal effisiency
Ada 3 macam cara yang dipakai untuk mengubah panas kerja.
Vapor expansion engine.
Fluida kerja (pembawa panas) uap air, dikenal The steam power plant

## Slide 4: 2. Internal combustion engines.
Fluida kerja adalah bahan bakar, dikenal
motor bakar : diesel (solar)
otto (bensin)
3. The combustion gas turbine.
Fluida kerja (pembawa panas) adalah udara, dikenal turbine gas

## Slide 5: Steam power plant
Dalam steam power plant sebagian dari kalor bahan bakar dipindahkan ke fluida kerja didalam boiler. Uap yang dihasilkan diekspansikan dalam piston suatu mesin (turbin).
Prinsip kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

## Slide 6
Q1 Tekanan tetap
1 Air BOILER Steam 2 adiabatis
W1 Pompa Turbin W2
adiabatis
4 Condensor 3
tekanan tetap Q2

## Slide 7: Skema diatas digambarkan dalam siklus Rankine
2
cair jenuh
1
T uap jenuh
3
4
S

## Slide 8
Air masuk boiler dipanaskan sampai diperoleh keadaan jenuh, lalu pemanas diteruskan sampai air menguap uap jenuh, dipanaskan uap lewat panas (2).
Uap lewat panas diekspansikan secara isentropik sampai uap jenuh (3).
Uap jenuh masuk Condensor sampai cair jenuh lalu berubah fase menjadi cair (diembunkan) dengan menurunkan suhu (4).
Air masuk ke pompa (ditekan) sampai (1).

## Slide 9: Siklus Rankine dengan superheated steam
2
cair jenuh
1
T uap jenuh
4 3
S

## Slide 10: Siklus Rankine sederhana
cair jenuh
2
1
T uap jenuh
4 3
S

## Slide 11: Siklus Carnot (2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis)
cair jenuh
T T uap jenuh
S S
T
S

## Slide 12: Menghitung η
1 2 : Boiler
=0 =0 =0 =0

## Slide 13
3 4 : CONDENSOR
2 3 : TURBINE
=0 =0 =0 =0

## Slide 14
4 1 : PUMP

## Slide 15
Wp <<< Wt sering diabaikan
H1, H2, H3 dan H4 dicari dengan steam table.

## Slide 16: Cara untuk menaikkan efficiency pada Rankine cycle dan juga akan memperbesar overall efficiency thermodinamika pada steam power plant :
Menurunkan tekanan keluar dari turbin
Memperbesar tekanan boiler
Reheating (pemanasan kembali)
Mempertinggi suhu superheated steam
Regenerative heating terhadap umpan boiler
Multi fluida, peredaran fluida lebih dari satu macam

## Slide 17: Siklus Rankine dengan pemanasan ulang 2’
2
T 1
3’
4 3
S

## Slide 18: Untuk menaikkan effisiensi Usaha lain dengan memperkecil Q2
Q2 = -
Q2 hilang bermanfaat, dipakai untuk memanaskan yang lain.

## Slide 19: Contoh
Suatu steam power plant menggunakan uap air pada 1500 psia dan 1200 0F. Tekanan didalam Condensor 10 psia.
Hitung thermal effisiensinya
Jika tenaga listrik yang dihasilkan 10 MW berapa lbm/s uap air yang masuk turbin.
1 KW= 737,56 ft.lbf/s
1 BTU=778 ft lbf.

## Slide 20
Sebagai pilot plant akan dibuat sebuah power plant dengan kapassitas 2 MW. Efisiensi turbin 85 % dibanding proses isentropis dan efisiensi pompa 90 %. Menggunakan steam pada 400 psia dan 360 0F. Tekanan didalam Condensor 90 psia. Tentukan :
Effisiensi thermal
Jumlah working fluid yang disirkulasi per jam.
Kebutuhan daya untuk pemompaan
Kebutuhan air pendingin jika air suhunya naik dari 30 0Cmenjadi 35 0C.

## Slide 21: PR
Steam power plant diharapkan menghasilkan 125 Hp tenaga yang diperoleh dari turbin uap. Entalpi uap masuk turbin 1200 BTU/lbm. Entalpi uap keluar turbin 900 BTU/lbm. Air masuk Boiler pada suhu 60 oF dengan entalpi 125 BTU/lbm. Panas Boiler diperoleh dari bahan bakar solar dengan nilai pembakaran 18.000 BTU/gall . Hitunglah a. Kebutuhan air masuk Boiler (lbm/j)
b. Kebutuhan bahan bakar solar (lbm/j) jika densitas solar = 0,85 g/cc.

## Slide 22
Diketahui : 1 Hp= 550 ft.lbf/s
1 BTU = 778 ft.lbf
1 gall = 3,875 liter
1 kg = 2,205 lbm