## Slide 1: ROTASI
Rotasi dinyatakan dengan radian dengan mengukur sudut φ
1 radian ( 1 rad) adalah sudut pada pusat lingkaran yang dibentuk oleh busur yang panjangnya = jari-jari lingkaran.
S = r , jika s≠ r maka s = φ r, sudut φ = s/r
Jika s = 3 m & r = 2 m maka φ= 3m/2 m = 1,5 rad
s
r
s
r
φ

## Slide 2
Keliling lingkaran = 2 π r
1 rad =3600 / 2 π = 57,3 0 ; 1800 = π rad ; 900 = π/2 rad
Kecepatan sudut (ω ) rata-rata =
Kecepatan sudut (Ω ) sesaat =
Kecepatan putaran per menit (rotasi/menit) = rpm
1 putaran =2π rad
1 putaran /detik =2π rad/s
1 putaran /min = 1 rpm = 2π/60 rad/s
Contoh : Posisi sudut θ pada roda adalah , diameter Roda = 0,36 m
Hitung: a. t1 =2 s , t2 = 5 s , b. Jarak selama waktu tsb.
c. Kecepatan sudut rata-rata (rad/s & rev/min) dalam waktu tsb.
d. Kecepatan sudut sesaat pada t = 3 s

## Slide 3: Penyelesaian
t disubstitusi ke persamaan
b. Roda berotasi dengan lintasan θ2 – θ1 =
= 250 rad – 16 rad = 234 rad
r = D/2 = 0,36 m/2 = 0,18 m
s = r θ = 0,18 m(234 rad) = 42 m
c. ,

## Slide 4
d.
Pada t = 3 s
Percepatan sudut rata-rata (αn )
Percepatan sudut se saat (α )

## Slide 5
 | Gerak lurus | gerak berputar
Percepatan | a | α
Kecepatan | V = v0 + a t | ω =ω0 + α t
Lintasan | X =x0 + v0t +1/2 a t2 | Θ = θ0 + ω0t + ½ α t
 | V2=v02 +2 a (x – x0) | ω2 =ω02 +2 α(θ- θ0)
Kecepatan sudut sesaat ω dalam rad/s jika diubah ke dalam kecepatan linier maka v = r ω
Percepatan tangensial
Percepatan sentripetal

## Slide 6
atan
arad
Contoh
Baling-baling pesawat berputar dengan kecepatan 2400 rpm, kecepatan udara yang menuju pesawat 75 m/s (270 km/jam), kecepatan ujung baling-baling di udara harus < 270 m/s = 0,8 x kecepatan suara (jika ujung baling-baling berputar > kecepatan suara maka akan bising) , 0,8 x 340 m/s = 272 m/s
Berapa jari-jari baling-baling maksimum agar tidak bising
Berapa kecepatan ujung baling-baling

## Slide 7: Penyelesaian
a. ω diubah ke rad/detik
ω = 2400 rpm =
= 251 rad/s
vtan = r ω = kecep putar baling2, vA = arak kecepatan pesawat
Jumlah vektor kecepatan total (vt )
vt2 = vA2 + vtan2 = vA2 + r2 ω2
= 1,03 m
b. a = r ω2 = (1,03 m) (251 rad/s)
= 6,5 104 m/s2