## Slide 1: HUKUM NEWTON Tentang gerak
Penyebab gerak adalah gaya
Mekanika : Ilmu yang mempelajari tentang
Materi (massa), gerak dan gaya
Hubungan antara: perpindahan
kecepatan massa & gaya
percepatan
Gaya = force ≈ tarikan / dorongan

## Slide 2: Macam-macam Gaya
Gaya kontak (kontact force)
Gaya karena dorongan atau tarikan (oleh tangan)
Gaya jarak jauh
contoh : grafitasi, gaya tarik magnet, gaya tarik bumi dengan bulan.
3 . Gaya berat
Gaya tarik terhadap suatu benda
F = m g
Satuan gaya Newton (N)= kg m/s2
1 N = (1) kg . (1) m/s2

## Slide 3: Macam-macam hukum Newton
Ada 3 macam hukum Newton
H Newton I :
Sebuah benda yang tidak mendapat gaya (total) maka benda akan bergerak dengan kecepatan konstan dan percepatan = 0
Konsep inertia benda akan mempertahankan kedudukanya
Benda yang bergerak akan mempertahankan
bergerak
Benda yang diam akan mempertahankan tetap
diam

## Slide 4: 2. H Newton II
Jika gaya bekerja terhadap sebuah benda, maka
benda akan mendapat percepatan
Arah percepatan = arah gaya total
Vektor gaya = m a
Σ Fx = m ax , Σ Fy = m ay , Σ Fz = m az

## Slide 5
F1 =200N
F2 =300N
F3 =155N
300
450
53o
Fx1
Fy2
Fy1
Fx2
Fx3
Fy3
Ditanyakan Besar dan arah gaya

## Slide 6: Penyelesaian
Fx1 =200 N cos 300= 173 N
Fy1 =200 N sin 300= 100 N
Fx2 = 300 N cos (90+45)=300 N cos 1350= -212 N
Fy2 =300 N sin 1350= 212 N
Fx3 = 155 N cos(180+53) = 155 N cos 2330= -93 N
Fy3 =155 N sin 2330= -124 N
Rx =ΣFx = Fx1 + Fx2 + Fx3
= 173 + (-212) + (-93) N = -132 N
Ry =ΣFy = Fy1 + Fy2 + Fy3
= 100 + 212 + (-124) N = 188 N

## Slide 7: Resultante (R)
R = Ѵ Rx 2 + Ry 2 = Ѵ(-132)2+ (188)2
= 230 N
Arah Ѳ (sudut) = arc tan Ry / Rx = arc tan 188/(-132)
= arc tan -1,424 = - 54,930 = - 550
= -54,930 +1800 = 1250
R = 188 N
R
55 125
Rx = -132 N

## Slide 8
Jika benda A memberikan gaya ke B (aksi), maka
benda B akan memberi gaya reaksi ke A
Besar gaya aksi = gaya reaksi
Arah gaya reaksi berlawanan terhadap gaya aksi
3. H Newton III Aksi & reaksi

## Slide 9: Penggunaan Hukum Newton
Sebuah perahu es berada pada keadaan diam pada suatu permukaan datar yang licin.
Berapa gaya yang harus diberikan agar perau es pada detik ke 4 mempunyai kecepatan 6 m/s(22 km/j)
massa perau sebesar 200 kg
Penyelesaian:

## Slide 10
F ?
V=6m/s, 4 s
v = v0 + a t
6 m/s = 0 + a (4 s )
a = (6m/s)/4 s = 1,5 m/s2 ; F=m a = 200 kg 1,5m/s2
=300N
Sebuah botol dengan massa 0,45 kg berada di atas meja, botol didorong ke kanan dengan kecepatan awal 2,8 m/s , karena gesekan dengan permukaan meja, botol akan berhenti setelah menempuh jarak 1 m
Berapa besar dan arah gaya gesek terhadap botol

## Slide 11: Penyelesaian
ƒ v0 = 2,8 m/s
v2 = v02 + 2 a ( x – x0 )
Pada saat berhenti v = 0 m/s, x0= 0 m, x = 1 m
0 = (2,8 m/s)2 + 2 a (1-0)m
ax = (7,84 m2 /s2 )/ 2 m = -3,92 m/s2
Gaya gesek ƒ = Fx =m ax
= (0,45 kg) (-3,92 m/s2) = -1,76 N

## Slide 12: PR
Sebuah elektron mempunyai massa 9,11 10-31 kg katode TV dengan kecepatan awal nol dibawa ke layar yang jaraknya 1,8 cm samapai di layar kecepatanya 3 .106 m/s, jika percepatan elektro konstan Hitung :
Percepatan.
Waktu sampai di layar
Gaya netto

## Slide 13: 2.Pada permukaan bulan Yupiter grafitasi yang bekerja 1,81 m/s, Sebuah semangka beratnya 44 N di permukaan Bumi. Pertanyaan: a. Berapa massa semangka di permukaan Bumi ? b. Berapa massa dan berat di permukaan Bulan Yupiter . 3. Astronaut pack beratnya 17,5 N di permukaan bumi dan 3,24 di permukaan asteroid. Pertanyaan a. Berapa besar grafitasi yang bekerja di asteroid. b Berapa berat Astronaut pack di asteroid

## Slide 14: Soal 2
Mobil dengan berat 1,96 x104 N bergerak searah sumbu x, mobil tiba-tiba berhenti, gaya yang bekerja pada gesekan
ban dengan aspal – 1,5 x 104 N
Berapa percepatan mobil tsb ?
Penyelesaian
W = m g
1,96 x 104 N = m 9,8 m/s2
m = 1,96 x104 N / 9,8 m/s2
= 2000 kg
Σ Fx = m ax

## Slide 15: – 1,5 x 104 N = 2000 kg ax
ax = (– 1,5 x 104 kg m/s2 )/ 2000 kg
= - 7,5 m / s2

## Slide 16: GAYA GESEK
Gaya kontak yang bekerja pada sebuah benda yang dapat
diuraikan kedalam komponen-komponen yaitu :
Arah tegak lurus disebut NORMAL () dan
Arah sejajar disebut GAYA GESEK (friction force) dengan lambang 
  
Jika permukaan sangat licin (tanpa friksi) maka gaya
kontak yang ada hanya gaya normal.

## Slide 17
Gaya gesek ada dua macam yaitu:
1. Gaya gesek pd benda diam dinamakan Gaya gesek statik (s )
  2. Gaya gesek pada benda bergerak dinamakan Gaya gesek kinematis (k)
Besar (harga) Gaya gesek statik (s ) lebih besar dari harga Gaya gesek kinematis (k) s  k
s = s  dan
k = k 
s : koefisien gaya gesek statik
k : koefisien gaya gesek kinematik

## Slide 18
Koefisien gaya gesek pada berbagai benda
BAHAN | s | k
Baja thd baja | 0,74 | 0,57
Teflon - baja | 0,04 | 0,04
Al - baja | 0,61 | 0.47
Cu - baja | 0,53 | 0,36
Cu - kaca | 0,68 | 0,40

## Slide 19: Soal lanjutan (perahu)
Massa perahu = 200 kg dan jika gaya gesek perau sebesar
100 N
Berapa gaya yang harus diberikan ke parahu, dan η ?
Penyelesaian:
Denga hukum Newton II , Σ F = Fx = m a
F = 200 kg (1,5 m/s2 )
= 300 kg m/s2 = 300 N
η
ƒ=100 N F ?
w= m g

## Slide 20: η= gaya normal
Perau mendapat gaya gesek (ƒ )sebesar 100 N
Gaya dorong yang diperlukan =
Σ Fx = F + (-ƒ ) = m ax
F = (ƒ ) + m ax
= 100 N + 200 kg (1,5 m/s2 )
= 400 N
Penyelesaian lanjutan, gaya normal
Σ Fy = η + (m g) = 0
η = -m g
= -200 kg (-9,8 m/s2 ) = 1960 N

## Slide 21: Contoh soal
Sebuah peti kayu dengan berat 500 N, akan dipindahkan
ke dalam rumah, untuk menarik peti dari keadaan diam diperlukan gaya sebesar 230 N, setelah bergerak gaya
yang diperlukan hanya sebesar 200 N.
Berapa besar koefisien gaya gesak statik (μs ) dan dina
mik (kinematik) (μk ) antara peti terhadap lantai.
Jika tali penarik membentuk sudut 300 berapa gaya yang harus diberikan agar peti tetap bergerak dengan kece
patan tetap.
Anggap W=500 N ; μk =0,4

## Slide 22
500 N
η
W=500N
ƒs
ƒk
FT =230N
FT =200N
Σ Fx = FT + (-ƒs) = 0
= 230 N - ƒs = 0
ƒs = 230 N
Σ Fy = η + (-W) = 0
= η – 500 N = 0
η = 500 N
ƒs = μs η
μs = ƒs / η
= 230 N /500 N = 0,46

## Slide 23: Setelah bergerak FT = 200 N
Σ Fx = FT + (-ƒk) = 0 Σ Fy = η + (-W) = 0
= 200 N –ƒk = 0 = η – 500 N = 0
ƒk = 200 N η = 500 N
ƒk = μk η
μk = ƒk / η
μk = 200 N /500 N = 0,4

## Slide 24
FT
FT Cos 30
FT Sin 30
300
η
W = mg=500 N
ƒk , μk=0,4

## Slide 25: Penyelesaian
Σ Fx = FT cos 30 + (-ƒk) = 0 ; ƒk = μk η= 0,4 η
= FT Cos 30 + (- 0,4 η ) = 0 . . . . . . . . . . . (1) atau
η = (FT Cos 30)/0,4
Σ Fy = FT Sin 30 + η + (-W) = 0
Σ Fy = FT Sin 30 + η – 500 N = 0 . . . . . . . . . . . (2)
Pers 1 disubtitusi ke pers 2
FT Sin 30 + (FT Cos 30)/0,4 – 500 N = 0
0,5 FT + (FT 0,5Ѵ3)/0,4 = 500 N
FT = 187,6 N
η = 406,2 N

## Slide 26: Gerak berputar
Percepatan radial
Pereode : waktu setiap putaran
atau
Gaya

## Slide 27
Kotak diputar dengan tali yang panjangnya 0,14 m, massa
kotak 0,3 kg, perputaran 2 putaran setiap detik.
Hitung gaya tegangan pada tali
F
F
η
W
T= 1 s / 2 putaran = 0,5 s
arad = 4 π2 r / T2 = 4 (22/7)2 (0,14 m)/(0,5 s)2 = 22,1 m/s2
F = m arad = 0,3 kg (22,1 m/s2 ) = 6,63 N

## Slide 28: Contoh soal : Benda diputar dengan tali panjang 5 m, setiap menit berputar 5 x , massa benda 25 kg Hitung tegangan tali
R = 5 m
atau

## Slide 29
Kotak tersebut di ayun melingkar dengan pereode sda (0,5 s)
Berapa tegangan tali, sudut, jari-jari putaran, kecepatan
(v) dan percepatan
α
L
R
W=mg
F Sin α
F Cos α
F
α

## Slide 30: Penyelesaian
F = m a
Σ Fx = F sin α = m a = m (v2/R) . . . . . . . . . . . . . . . (1)
Σ Fy = F Cos α + m g = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
Dari pers 2 ; F Cos α + m g = 0 ; F Cos α = - m g
F = -mg/cos α disubstitusi ke pers 1
(-mg/cos α) sin α = m (v2/R)
-g tan α = v2/R atau tan α = v2/R g . . . . . . . . . . (3)
Panjang tali 0,14 m
Jari-jari lingkaran R = L sin α = 0,14 sin α
kecepatan v = keliling / T = 2π L sin α/T . . . . .. . . . (4)
Pers 4 disubstitusi ke 3

## Slide 31
α = 63,69 , cos α = 0,4433
Tegangan tali F = mg/cos α = 6,63 N
Jari-jari R = L sin α = 0,14 m sin 63,69 = 0,126 m
Kecepatan v = 2 π L sin α /T = 2 π (0,14 m) sin 63,69/0,5 s
= 1,58 m/s
Percepatan F = m arad
a = F/m = (6,63 kg m/s2 )/ 0,3 kg
= 22,1 m/s2

## Slide 32: gaya
Sebuah mobil berjalan pada tikungan dengan jari-jari
kelengkungan R = 230 m, koef gaya gesek =0,87
Berapa kecepatan mobil maksimum agar mobil tidak
tergelincir
F

## Slide 33: Penyelesaian
Σ Fx = ƒ = m ax : ƒ = m v2 /R . . . . . . . . . . (1)
Σ Fy = η - W = 0 ; η = W = m g
ƒ = μ k η = μ k m g disubstitusi ke pesr (1) :
m v2/R = μ k m g
V = ( 0,87 . 9,8 . 230 ) 0,5 = 44 m/s
Berapa sudut kemiringan agar mobil tidak tergelincir
β
β
η
η Cos β
η Sin β
W=mg
β

## Slide 34: Penyelesaian
Σ Fx = η sin β = m a = m (v2/R)
η sin β = m (v2/R) . . . . . . . . . . . . . . . (1)
Σ Fy = η Cos β - m g = 0 η = m g / cos β . . . (2)
Pers 2 disubstitusi ke 1
(m g / cos β) sin β = m (v2/R) ; mg tan β = m(v2/R)
tan β = (v2/R )/ g β = arc tan (v2/R )/g
= arc tan ((44 m/s)2/230 m)/9,8 m/s2
= 40,66 o

## Slide 35
β
W=mg
Fcf = mg cos β
Bol mill , rotary kiln
R
2r

## Slide 36: Rotary kiln / ball mill
a= v 2/R ; v =2π R/T ; a = ω2R
Gaya sentrifugal = m (R-r) ω2 ; ω = 2 π n ; n = keceptn putar
Gaya sentrifugal seimbang dengan gaya sentripetal
m (R-r) ω2 = m g cos β
(R-r) (2 π n)2 = g cos β cos β = (R-r) (2 π n)2 / g
Pada sudut β = 0 cos 0 = 1 ; n = n kritis
1 = (R-r) (2 π nk )2 / g
nkritis = (g/(R-r)4 π 2)0,5