## Slide 1: Perpindahan Panas
P P secara konduksi, panas pindah dg cara merambat
Hukum Forier q/A = - k dT/dx ;
Arus panas (H) = dQ/dt = k A (Th – Tc )/ ∆x
(Th – Tc )/ ∆x = gradien suhu ( perubahan suhu setiap jarak tertentu)
dQ/dt = laju aliran panas (kalori atau J per waktu)
dx/k = R (hambatan jenis)

## Slide 2: Contoh soal
Hitung panas yang hilang setiap m dari permukaan dinding komposit yang diisolasi dengan fiber board seltebal 25,4 mm , temperatur di dalam 352,7 K dan temperatur luar 297,1 K, kontifitas termal (k) = 0,048 W/m K.
Jawab
q/A = - k dT/dx diubah
lebih mudah dengan
= 105,1 W/m

## Slide 3: Contoh lain
Kotak steroform dengan luas 0,8 m2 dan tebal 0,02 m, kotak berisi es, air dan minuman pada suhu 0o C, suhu luar 30o C .
Berapa besar laju aliran panas dan berapa banyak es yang mencair selama 24 jam jika k= 0,01 W/m.K
Jawab
H) = dQ/dt = k A (Th – Tc )/ ∆x
= (0,01 w/m.K)(0,8 m2 ) (30-0)OC/(0,02 m)
= 12 W = 12 J/s
Dalam sehari = 24 j .60 min . 60 s =
dQ/dt = 12 W ; Q = 12 W dt
Q = 12 J/s (86400 s) = 1,04 .104 J

## Slide 4: Panas peleburan es = 3,34 . 105 J/kg Q = mesLv mes = Q / Lv = 1,04 .104 J / 3,34 . 105 J/kg = 3,1 kg soal lain baja T=100oC tembaga T=0oC tebal 2 cm 10 cm 20 cm sebuah plat baja disambung dengan plat tembaga suhu baja 100 C, panjang 10 cm dan suhu tembaga 0 C panjang 20 cm, kedua plat diisolasi, K baja = 50,2 dan Cu = 385 W/m.K Hitung suhu pada ujung tembaga

## Slide 5: Penyelesaian
Hukum Forrie
T = 20,7o C

## Slide 6: 2. P.p konveksi
P.p konveksi panas berpindah dengan dibawa oleh fluida
q = h A (Tw – Tf )
R = 1/h A
q = ΔT / (Ri + Ra + Rb )
q= U A Δ T
3. P.p. Radiasi : panas berpindah karena pancaran