## Slide 1: ALIRAN FLUIDA
Persamaan Continuitas (untuk aliran fluida)
1 2
dm1 = dm2
ρ1A1v dt1 = ρ2 A2 v2 dt2
Fluida yang mengalir densitasnya sama ρ1 = ρ2
A1v dt1 = A2 v2 dt2
Debit aliran Q =volume per detik
Q = V/dt = A v dt

## Slide 2: 2. Persamaan Bernoully
Untuk fluida yang mengalir di dalam pipa
P1A1 P2 A2
1 2
ds
dV = ds1 A1 = ds2 A2
* Kerja yang dilakukan pada elemen volume sepanjang ds
dW = P1 A1ds1 - P2 A2 ds2
= (P1 - P2 ) dV
Pada elemen volume sepanjang ds
Volume = ds1 A1
massa = ρ1A1v ds1

## Slide 3: * Tenaga Kinetik
E Kinetik = ½ m v2
E k di ttk 1 = ½ m v1 2 = ½ (ρ1A1ds1 ) v12
E k di ttk 1 = ½ m v2 2 = ½ (ρ2 A2 v2 ds2 ) v2 2
Perubahan E kinetik = dK
dK = ½ (ρ2 A2 v2 ds2 ) v2 2 - ½ (ρ1 A1 ds1) v2 2
= ½ ρ dV (v2 2 - v12 )
E Potensial (U)
  dU = dm g y
  E Potensial di titik 1 : dm g y1 = ρ1 dV g y1
  E Potensial di titik 2 : dm g y2 = ρ2 dV g y2
  Perubahan E Potensial
  dU = ρ dV g (y 2 –y1 )

## Slide 4: Gabungan ke tiga energi
dW = dK + dU
  (P1 - P2 ) dV = ½ ρ dV (v2 2 - v12 ) + ρ dV g (y 2 –y1 )
  dV dapat di eliminer sehingga menjadi
  (P1 - P2 ) = ½ ρ (v2 2 - v12 ) + ρ g (y 2 –y1 ) atau
  P1 + ½ ρ (v12 ) + ρ g y1 = P2 + ½ v2 2 - ρ g y 2
  P + ½ ρ (v2 ) + ρ g y = konstan
  Contoh soal
Air dialirkan ke dalam rumah dengan elevasi 5 m melalui pipa dengan diameter dal;am 2 cm dengan tekanan absolut 4 105 Pa (≈4 atm) ( titik 1)

## Slide 5: Air masuk ke dal;am kamar mandi (titik2 ) melewati pipa dengan diameter 1 cm, kecepatan aliran pada titik 1 sebesar 1,5 m/s
Hitung v, P dan Q di titik 2
Dari pers. Continuitas v1 A1 = v2 A2
v2 = v1 A1 / A2 = π r 12 v1 / π r 22
= π (1 cm)2 / π (0,5 cm)2 (150 cm/s)
= 6 cm/s
Dari Pers. Bernoully
(P1 - P2 ) = ½ ρ (v2 2 - v12 ) + ρ g (y 2 –y1 )
P2 = P1 - ½ ρ (v2 2 - v12 ) - ρ g (y 2 –y1 )

## Slide 6: P2 = 4.105 Pa – ½ (1000 kg/m3)[(6 m/s)2 - (1,5 m/s)2 ] – (1000 kg/m3) 9,8 m/s2 (5 m)
= 4.105 Pa – 0.17 4.105 Pa – 0,49 4.105 Pa
= 3,3 4.105 Pa = 3,3 atm
Laju aliran
dV/dt = v2 A2 = (6 m/s) π (0,5 cm)2
= 4,7 10-4 m 3/s = 0,47 l/s

## Slide 7: Efflux pengaliran = mengalirkan
A 1 P0 v 1
A 2 P2
v2
dari pers. Bernoully
P0 + ½ ρ v12 + ρ g h = P2 - ½ ρ (v2 2 )
A 2 <<< A 1 sehingga v 1 <<< v2 ; v 1 ≈ 0 pers menjadi
P0 + ρ g h = P2 - ½ ρ (v2 2 )
P0 = P2 = tekanan sekeliling

## Slide 8: ρ g h = - ½ ρ (v2 2 )
ρ g h + ½ ρ (v2 2 ) = 0 ; ρ dapat di eliminir
(v2 2 ) = 2 g h
v2 2 = √ 2 g h
dV/dt = A2 v2 = A2√ 2 g h
Alat ukur aliran
V Venturi meter

## Slide 9: Venturi meter di berlakukan pada pers Bernoully
(P0 + ½ ρ v12 + ρ g h = P2 - ½ ρ (v2 2 )
Pipa datar sehingga h = 0 pers menjadi
P1 + ½ ρ v12 = P2 - ½ ρ (v2 2 )
P1 - P2 = - ½ ρ v12 + ½ ρ (v2 2 ) =
P1 - P2 = - ½ ρ (v2 2 - v12 )
v2 = v1 A1 / A2 = ; v2 di substitusi ke pers
P1 - P2 = - ½ ρ [(v1 A1 / A2 )2 - v12 ]
P1 - P2 = - ½ ρ v12 [( A1 / A2 )2 - 1]
v12 = 2(P1 - P2 )/ ρ [( A1 / A2 )2 - 1] atau

## Slide 10: Tekanan hydrostatika
Ditinjau suatu elemen volum ∆V
∆ y elemen volum dV = A dy
massa = dm = ρ A dy
berat = dW = g dm = ρ g A dy
Tekanan pada permukaan = p + dp
Gaya di atas permukaan elemen = - (p + dp) A
Kesetimbangan gaya ∑ F = 0 (gaya di atas dengan di bawah)
pA - (p + dp) A - ρ g A dy = 0
- dp - ρ g dy = 0 - dp = ρ g dy
Jika di intergralkan menjadi
p2 – p1 = ρ g ( y2 – y1 ) atau ∆ p = ρ g ∆y = ρ g h

## Slide 11: P1 - P2 = ρ g h
Pers menjadi
Soal latihan
Air mengalir mll pipa dilengkapi Venturi meter. D1=
1 ft sedang D2 = 0,5 ft. Manometer menunjukkan 1
psi. Berapa kecepatan Aliran volumetriknya?

## Slide 12
Contoh Soal
Air mengalir melewati pipa dengan diameter 2 cm, alat ukur aliran (Venturi) dipasang dengan diameter leher 1 cm, jika beda tinggi cairan di dalam manometer = 2 cm, densitas air 1 g/cm3 , g=980 cm/s2
Hitung kecepatan aliran di dalam pipa tersebut
v1 = 11,43095 cm/s
Volumetrik rate = v A = 11,43095 cm/s (π/4) (2 cm)2
= 35,92585 cm3 /s

## Slide 13
Water inside an enclosed tank is subjected to a pressure of two atmospheres at the top of the tank. What
is the velocity of discharge from a small hole 3.0 m below the surface of the water?
A toy rocket of diameter 2.0 in consists of water under the pressure of compressed air pumped into the
nose chamber. When the gauge air pressure is 60 Ib/in2, the water is ejected through a hole of diameter
0.2 in. Find the propelling force, or thrust, of the rocket.