## Slide 1: KINETIKA GAS
Bejana volum V berisi N molekul dg. massa m
Molekul sangat kecil dibanding jarak , ukuran tempat
Molekul bergerak dengan kecepatan tetap
Dinding / kulit molekul kaku dan kuat , molekul menabrak dinding, momentum yang ditimbulkan sebesar:
m vx
jumlah momentum Σ = m vx –(- m vx )
= 2 m vx (1)

## Slide 2: Jumlah molekul yang menabrak dinding
Luas dinding = A, waktu = dt
Jumlah tumbukan = ½ (N/V)(A vx dt) (2)
Perubahan momentum total = dPx ,dalam waktu dt
Jumlah tumbukan kali 2 m vx =
dPx = ½ (N/V)(A vx dt) 2 m vx (3)
= N A m vx2 dt / V (4)
dPx /dt = N A m vx2 / V (5)
Laju perubahan momentum setara dengan gaya yang dikeluarkan oleh dinding seluas A terhadap gas (hukum Newton III), dan hal ini setara dengan kebalikan gaya yang dikeluarkan oleh diding molekul (hk Newton III )

## Slide 3: Tekanan p adalah gaya yang diterima dinding/luas
p = F/A = N m vx2 / V (6)
Tekanan yang dihasilkan gas tergantung pada jumlah molekul per volum (N/V), masa m per molekul, dan laju molekul.
V2 = vx2 + vy2 + vz2 (7)
Vx2 rata-rata adalah setara dengan vx 2 rata-rata
V2rata-rata = vx2 rt+ vy2 rt+ vz2 rt (8)
Sehingga Vx 2rata-rata = setara dengan 1/3 V2rata-rata
Vx2rata rata = 1/3 V2rata rata (9)
Pers 6 : pV = 1/3 V2rata rata N m (10)
= 2/3 N [ ½ m V2rata rata ]
= 2/3 N energi kinetik
= 2/3 Ku (11)

## Slide 4: Kita bandingkan dengan pers gas idial
pV = n R T berarti
pV = 2/3 Ku atau Ku = 3/2 n R T
Ku berbanding lurus dengan suhu absolut dan Ku adalah energi kinetik untuk semua massa

## Slide 5: SIFAT TERMAL
Massa molar = massa per mol
m total = n M , M = BM
Hasil experimen menunjukkan
Volum (V) ≈ (sebanding dengan) n
V ≈ (sebanding dengan) 1/p
V ≈ (sebanding dengan) T
1 dan 2 menghasilkan PV = konstan (pada T konstan)
1, 2 dan 3 menghasilkan PV = n R T

## Slide 6: Persamaan Gas Idial
Sifat-sifat gas idial
Volum sebanding dengan jumlah mol (n)
Volum berbanding terbalik terhadap tekanan (p)
PV = tetap pada n dan T tetap
3. Tekanan sebanding dengan suhu mutlak
Ketiga hubungan dapat dirumuskan menjadi Persamaan Gas Idial
PV = n R T
P dlam Paskal (Pa) R = 8,3145 J/mol K jika dalam atm R = 0,08206 l atm/gmol K

## Slide 7: PV = m/M R T ρ = m/V , P = (ρ /M) R T
Untuk masa tetap berlaku
Volume gas pada keadaan STP (standard, temperatur dan pressure) pada T =273,15 K dan tekanan P = 1 atm (1,013 105 Paskal) untuk 1 mol gas mempunyai volume (V) :

## Slide 8: V = 22,40 liter
Contoh
Sebuah tabung gas untuk menyelam V = 11 l, tekanan P = 2,1 105Pa dan T = 42o C , Pada saat tabung kosong T = 21o C dan tekanan 1 atm (1,013 105 Pa)
Berapa massa udara di dalam tabung
M udara = 28,84 g/gmol
Massa udara mula-mula = P1 V1 = n1 R T1
n1 = P1 V1 /R T1
= 1,013 105 Pa (11.10-3 m3 )/(8,3145 J/mol K)(21+273K)

## Slide 9: n1 = 0,456 mol
Setelah diisi udara
n2= P2 V2 /R T 2
= (2,1 105Pa)(11.10-3 m3 )/(8,3145 J/mol K)(315K)
= 0,8822 gmol
Udara yang ditambahkan = 0,8822- 0,456 gmol
= 0,4262 gmol
= 0,4262 gmol 28,84 g/gmol
= 12,29161 g

## Slide 10: Pers Van der Waals
Untuk gas CO2 a =0,364 J m3 /mol2
b = 4,27 10-5 m3 /mol
1 mol terdapat 6,022136756 1023 molekul disebut bilangan Avogadro

## Slide 11: KERJA karena perubahan volum
P = F / A ; F = P A
dW = F ds ; substitusi F dengan P A
dW = P A ds ; A ds = d V
dW = P dV
Jika volume berubah dari V1 menjadi V2
pada tekanan tetap
W = P ( V2 - V1 )

## Slide 12: Hukum Termodinamika I
Perubahan energi Δ U = U2 – U1 = Q – W
Q = Δ U + W
Gas mengalami 2 proses berbeda
Gas pada P =3.104 Pa. dan V = 3.10-3 m3 (a) dipanaskan dengan Q = 150 J pada volume tetap sehingga tekanan naik menjadi 8.104 Pa (b), kemudian dipanaskan dengan Q = 600 J sampai volume menjadi 5 10-3 m3 pada tekanan tetap (d)
2. Gas pada P =3.104 Pa. dan V = 3.10-3 m3 (a) diekspansikan sehingga volume menjadi 5 10-3 m3 (c) kemudian ditekan menjadi P= 8.104 Pa (d).
Hitung perubahan energi , panas dan kerja pada proses abd dan acd

## Slide 13: Penyelesaian
Langkah a-b tidak ada perubahan volume ΔV = 0 sehingga W = P ΔV = 0
Δ Uab = Qab = 150 J
b. Langkah bd tekanan tetap, Q = 600 J
Kerja Wbd = P dV = P (Vb – Vd )
(8.104 Pa )(5 10-3 - 3.10-3 )m3
= 160 J
Kerja total proses abd = Wabd = Wab + Wbd
0 + 160 J = 160 J
Panas total proses abd : Qabd = Qab + Qbd
150 J + 600 J = 750 J
Energi Δ U proses abd : Δ Uabd = Qabd - Wabd
750 J - 160 J = 590 J

## Slide 14: Langkah acd
c. Δ U tak tergantung lintasan, perubahan energi-dalam = lintasan acd dan abd
Δ Uacd= Δ Uabd = 590 J
Kerja total langkah acd :
Wacd = Wac + Wcd = P (Vc - Va ) + 0
(3.104 Pa.)(5 10-3 - 3.10-3 )m3 = 60 J
Panas total : Qacd = Δ Uacd + Wacd
590 J + 60 J
= 650 J

## Slide 15: Macam-macam proses
Proses adiabatis : proses tidak ada panas yang dimasukkan atau dikeluarkan ( Q = 0)
Δ U = Q - W
Δ U = 0 - W ; Δ U = - W = Cv dT
Disini berlaku
dan/
γ = Cp / Cv
2. Proses isobarik :
Proses (pemanasan / pendinginan) pada tekanan tetap,
Δ U = Q - W
Disini berlaku Q = n Cp dt , Δ U = n Cv dT dan
W = P Δ V

## Slide 16: 3. Proses isotermal
Proses isotermal : proses pada temperatur tetap
Δ U = 0 , sehingga 0 = Q – W atau Q = W
Disini berlaku Q = W = R T ln (P1 / P2 ) = R T ln (V2 / V1 )
4. Proses isokhoris : proses pada volume tetap
Δ V = 0 , sehingga W = P Δ V = 0
Q = Δ U = Cv dT

## Slide 17: Contoh soal
Udara mengalami 3 perubahan sbb
Tekanan (p1 ) =14,7 psia , V1 = 359 cu ft menjadi p2 ) =147 psia
dan V2 = 35,9 cu ft melalui proses sbb
Penekanan pada tekanan tetap
Ditekan secara adiabatis diikuti pendinginan dengan tekanan tetap
Pemanasan dengan tekanan tetap diikuti pendinginan dengan tekanan tetap
Data Cp = 5 BTU/lb mol oF, Cv= 3 BTU/lb mol oF

## Slide 18: Peny
Penekanan secara isotermal dT = 0
ΔE = Δ H = 0
Δ Q = dΔ W = n R T ƒ dV/V
Q = W = n R T ln p1/ p2
P1 V1 = n R T1 ; T1 = P1 V1 / n R = 14,7 x 359 / 10,730 = 492 R
Q = W = n R T ln p1/ p2
= (1 lb mol) (2 BTU/lbmol R) 492 R ln 10
= 2265,7 BTU
2. Proses adiabatis γ = Cp / Cv = 5/3 = 1,66
Langkah-langkah ;
Adiabatis Q = 0 shngg ΔE = n Cv Δ T = n Cv (T’2 - T1 )
Δ H = n Cp Δ T = n Cp (T’2 - T1 )
W1 = n (R T1 – RT2 ) / γ - 1

## Slide 19
T’2 = 298 (10)γ-1/ γ = 748 K = 1346,6 R
T2 = P2 V2 / R = 147 x 35,9 / 10,73 = 492 R
Pada tekanan tetap
W2 = n P ( V2 – V’ 2) ; P1 V1 γ = P’ 2 V’2 γ
V’2 γ=p 1V1 γ / p2 = 14,7 x 359 1,666/ 147
V’2 = 90,126 cu ft
Δ H2 = n Cp Δ T = n Cp (T2 - T’2 ) = Q : T2 = P2 V2 / R
ΔE = n Cv Δ T = n Cv (T2 - T’2 )
Keseluruhan proses :
ΔE = ΔE1 +ΔE2
Δ H = Δ H1+ Δ H2
Q = Q1 + Q2
W = W1 + W2 untuk n = 1 lb mol
ΔE1 = Cv (T’2 - T1 ) = 3 (1346,6 – 492) = 1563,8 BTU
Δ H1= Cp (T’2 - T1 ) = 5 n Cp (1346,6 – 492) = 4273 BTU

## Slide 20
W1 = - ΔE = -2563,8 BTU
ΔE2 = Cv Δ T = n Cv (T2 - T’2 ) = 3 (492 – 1346,6) = - 2563,8 BTU
Q2 = Δ H2 = Cp (T2 - T’2 ) = 5 (492 - 1346,6) = - 4273 BTU
W2 = ΔE + Q = 2563,8 BTU - 4273 BTU = - 1709,2 BTU
W = W1 + W2 = -2563,8 - 1709,2 BTU = - 4273 BTU
ΔE = 0 dan Δ H = 0 , Q = - 4273 BTU

## Slide 21: Contoh soal
Carilah volume bejana yang diperlukan untuk menyimpan 1 kgmol gas metil clorid pada tekanan 270 psia dan temperatur 70oC. Gunakan persamaan Van der Waals.
Tc = 416 K dan Pc = 65,9 atm

## Slide 22: Penyelesaian
T = 70 +273 K = 343 K ; P = 270 psia = 18.616 105 N/m2
Tc = 416 K ; Pc = 65,9 atm = 66.758 105 N/m2
n = 1 kg mol
Dengan pers Van der Waals
a = 27 R2 Tc 2 /64 Pc = 27 (8314)2 (416)2 / 64 (66.758 105 )
= 75.52 104
b = RTc / 8 Pc = 8314 (416) / 8 (66.758 105 )
= 0,06476
(18.616 105 + 75.52 104 / V ) (V- 0,06476) = 8314 (343)
(18.616 + 7,52/V2 )(V – 0,06476) = 28,5

## Slide 23: Peny dg cara coba 2
coba V = 1 diperoleh ruas kiri = 24,44343 - ruas kanan 28,5
= -4,05657
coba V = 2 hasil 43,30293 = 28,5
= 14,80293
coba V = 1,5 hasil = 3,015
lihat grafik hsil = 1,3 m3 / kg mol

## Slide 24
Chart: 
| -4.0599999999999996 | 3.0150000000000001 | 14.8
coba | 1 | 1.5 | 2