## Slide 1: Sedimentasi Praktis

## Slide 2
Untuk menentukan laju pengendapan secara praktis, dibuat grafik hubungan antara tinggi (batas antar zona bening/keruh) terhadap waktu seperti ditunjukan pada gambar.
Gambar 1 Grafik hubungan antara permukaan sludg terhadap waktu
Z
Z
Z
Zo
Zi
Z
Z1
t1
t0
Teknik Lingkungan - UPNYK
Z
t1

## Slide 3
Kecepatan dan konsentrasi dapat ditentukan dari grafit tersebut diatas, kecepatan ditentukan dari slope (–dz/dt) = v, yang merupakan angka arah dari kurve, sehingga :
–dz/dt = (zi – z1 )/(t1 – t0) (1)
c1ci = coz (2)
c1 = konsentrasi di titik 1
Teknik Lingkungan - UPNYK

## Slide 4: Contoh
Data percobaan hubungan waktu terhadap tinggi bidang batas (bening-keruh) sbb:
Waktu (min) Tinggi (cm)
0 34
10,8 25
16,8 20
26,4 15
43,1 10
65,8 7,5
89,5 6,4
100 6,1

## Slide 5: Dibuat grafik (titik 2 koordinat)
Chart: t (waktu) min
| 0 | 10.8 | 16.8 | 26.4 | 43.1 | 65.8 | 89.5 | 100
tinggi | 34 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6.4 | 6.1

## Slide 6: Hitung kecepatan sedimentasi
.
Chart: t Waktu (min)
| 0 | 10.8 | 16.8 | 26.4 | 43.1 | 65.8 | 89.5 | 100
tinggi | 34 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6.4 | 6.1
17,5

## Slide 7: Kecepatan (v) = Zi - O /ti - O
V = (27,5 – 0) cm /(55 – 0) menit
v = 0,50 cm/menit
C1 = (Z / Zi )C0 = (34 /17,5) C0
= . . . . . . . g/cm3

## Slide 8: Hitung kecepatan sedimentasi
Chart: t Waktu (min)
| 0 | 10.8 | 16.8 | 26.4 | 43.1 | 65.8 | 89.5 | 100
tinggi | 34 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6.4 | 6.1

## Slide 9: PERALATAN SEDIMENTASI

## Slide 13: ANALISIS
Umpan (F )
Konsentrasi C 0
Hasil atas (V )
Hasil bawah (L )
Konsentrasi CU

## Slide 14
Tampak atas

## Slide 15: (thickener zone) Menghitung luas alat
L = volume cairan dan padatan yang keluar di bawah
F = volume cairan dan padatan masuk
Neraca padatan
F C0 = L CU
L = F C0 / CU (1)
Neraca cairan
F (1- C0) – L (1- CU) = V (2)
L Pers (1) disubstitusi ke pers (2)

## Slide 16: .
F{(1- C0) – (C0 /CU- C0)} = V
F{1- C0 – C0 /CU + C0} = V
F C0{1/C0 –1 - 1/CU + 1} = V
(3)
Luas thickener = A cm2
= kecepatan cairan ke atas = v
Jika tidak ada aliran ke bawah L = 0 maka, pers ;
F C0 /A{1/C0} = v shngg F/A = v

## Slide 17: Contoh soal
Limbah pabrik tepung tapioka mengandung zat padat dengan konsentrasi (C0)=5 %
Kecepatan umpan masuk (F) = 1000 cm3 /detik
Kecepatan pengendapan (v) = 0,01 cm/s
Konsentrasi under flow Cu = 5 g/cm3
Hitung luas penampang alat (thickener)

## Slide 18: Penyelesaian
(0,01 cm/s )A = 50 {19,8 cm3 /s} = 990 cm3 /s
A = 99000 cm2
π/4 D2 = 99000 cm2
D = 1115,604 cm
D = 11,16 m

## Slide 19: PR
Data hubungan lapisan bening keruh pada suatu percobaan terhadap waktu sbb:
Waktu Menit tinggi (cm)
0 30
8 25
10 21
15 14
20 12
25 10
30 9
35 8,5
40 8,2
Umpan (F)=1000 l/min, konsentrasi padatan (C0)=0,15 g/l, konsentrasi endapa (CU)= 350 g/l
Hitung luas alat yang diperlukan untuk keperluan tsb.