## Slide 1
Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti, M.Sc.
Teknik Geologi
Sesi 2
AIRTANAH &
KEBERADAANNYA

## Slide 2
Teknik Geologi
HIDROSFER
LAPISAN AIR YANG DIKANDUNG OLEH BUMI

## Slide 3
Teknik Geologi
3
BIOSPHERE
SOLID EARTH (LITHOSPHERE TO CORE)
ATMOSPHERE
HIDROSPHERE
GEOSPHERE
Dynamic equilibrium

## Slide 4
Teknik Geologi
AIR MERUPAKAN ZAT YANG UNIK KARENA MEMPUNYAI 3 FASA:
CAIR
PADAT
GAS

## Slide 5
Teknik Geologi
Air dalam Berbagai Fasa

## Slide 6
Teknik Geologi
Air di
Atmosfer

## Slide 7
Teknik Geologi
Jatidiri Air
Tiap molekul disusun oleh 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen
Memiliki 3 fasa: padat, cair, gas
Pada tekanan 1 atm, membeku pada 4oC dan menguap pada 100oC
Ketika mencair dari fasa padat ke fasa cair, volume berkurang 1/11 x
Tidak memiliki bentuk yang tetap, mudah menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya
Tidak dapat dimampatkan
Penyerap panas, penghantar listrik yang baik

## Slide 8
Teknik Geologi
Struktur Molekul Air

## Slide 9
Teknik Geologi
DISTRIBUSI AIR DI BUMI (Fetter, 1994)
LAUTAN: 97,2%
ES DAN GLETSER : 2,1%
AIRTANAH: 0,61%
AIR PERMUKAAN: 0,009%
PELEMBAB TANAH: 0,005%
AIR DI ATMOSFER: 0,001%

## Slide 10
Global Distribution of Water
Teknik Geologi

## Slide 11
Teknik Geologi
Keberadaan Air Tawar
Keberadaan | Persentase
Air dlm bentuk es | 2,14 – 2,15%
Airtanah | 0,61 – 0,62%
Air permukaan | 0,009%
Air soil muiture | 0,005%
Air atmosfer | 0,001%

## Slide 12
Teknik Geologi
HIDROGEOLOGI
Mempelajari tentang dinamika, fisika, dan kimia, serta proses-proses yang bekerja pada air di dalam tanah / batuan

## Slide 13
Teknik Geologi

## Slide 14
Teknik Geologi
AIR DI DLM BUMI TERDAPAT SEBAGAI
AIR METEORIK
AIR PELEMBAB TANAH
AIRTANAH
AIR FORMASI/AIR FOSIL (Conate)
AIR MAGMATIK
AIR VULKANIK
AIR KOSMIK

## Slide 15
Teknik Geologi
Air Meteorik
Air Meteorik

## Slide 16
Teknik Geologi
Air Pelembab Tanah
(Soil Moiture)

## Slide 17
Teknik Geologi
Airtanah

## Slide 18
Teknik Geologi
Air Connate, air formasi, atau air fosil,
terbentuk bersamaan dengan pembentukan sedimen yang mengandungnya

## Slide 19
Teknik Geologi
Air Magmatik (Air Juvenile)
Air yang terkandung di dalam magma, biasanya keluar ke permukaan bersama-sama dengan gas-gas (atau komponen volatil lainnya)

## Slide 20
Teknik Geologi
Air Vulkanik
merupakan semua jenis air yang berada di lingkungan gunung berapi.

## Slide 21
Teknik Geologi
Air Kosmik (Cosmic water), adalah air yang berasal dari angkasa luar.

## Slide 22
Teknik Geologi
Air Kosmik: Berasal dari ruang angkasa

## Slide 23
Teknik Geologi
Air rejuvenasi: yaitu air formasi yang keluar ke permukaan, terlepas dari batuan yang mengandungnya karena proses metamorfisme atau proses kompaksi

## Slide 24
Teknik Geologi
BERDASARKAN LETAKNYA
AIR PERMUKAAN:
  Air sungai
  Air laut
  Air danau
AIR BAWAH PERMUKAAN
  Airtanah

## Slide 25
Teknik Geologi
Airtanah
Menempati ruang antar butiran, celah-celah, atau rongga-rongga
Air yang berada, bergerak, dan mengalir di dalam tanah/batuan

## Slide 26
Teknik Geologi
Daur Hidrologi

## Slide 27
Teknik Geologi
PROSES-PROSES DALAM DAUR HIDROLOGI
EVAPORASI
TRANSPIRASI
KONDENSASI
PRESIPITASI
ALIRAN di PERMUKAAN
INFILTRASI
PENURAPAN

## Slide 28
Teknik Geologi
Air mudah sekali menguap dalam segala temperatur, hal ini disebabkan ikatan antar molekul air tidak kuat

## Slide 29
Teknik Geologi
Proses Penguapan

## Slide 30
Teknik Geologi
Pengaruh Temperatur pada Penguapan

## Slide 31
Teknik Geologi
Evaporasi: penguapan pada tubuh air yang terbuka
Transpirasi: penguapan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis
Evapotranspirasi pada dasarnya merupakan proses pengembalian air dari permukaan bumi ke atmosfer, meliputi 2 proses:

## Slide 32
Teknik Geologi
Transpirasi: Proses penguapan pada tumbuh-tumbuhan ketika melakukan pernafasan

## Slide 33
Teknik Geologi

## Slide 34
Evapotranspirasi:
Teknik Geologi
Evapotranspirasi Potensial (PET): besarnya evapotranspirasi yang terjadi pada air yang jumlahnya tak terbatas
Evapotranspirasi Aktual (AET): besarnya evapotranspirasi yang sungguh-sungguh terjadi pada suatu tubuh air yang tertentu, misalnya pada sebuah danau di suatu tempat

## Slide 35
Teknik Geologi
Bejana Evaporasi: alat untuk mengukur besarnya penguapan

## Slide 36
Teknik Geologi
Presipitasi
Perubahan dari awan menjadi hujan air atau salju.
Jatuhnya berbagai bentuk padatan dan atau cairan air dari atmosfer ke permukaan bumi.

## Slide 37
Teknik Geologi
Presipitasi

## Slide 38
Teknik Geologi
Faktor Penyebab
Awan terdiri dari uap air
Konsentrasi molekul air pada inti kondensasi
Temperatur menurun, kondensasi meningkat
Ukuran embun dan atau kristal es bertambah besar
Jatuh sebagai hujan

## Slide 39
Teknik Geologi
Macam-macam Mekanisme Presipitasi

## Slide 40
Teknik Geologi
Frontal
Ketika udara yang lembab dan hangat bertemu dengan udara yang lebih dingin dan lebih berat, maka udara yang hangat akan naik ke atas udara yang lebih berat tersebut. Zona dimana kedua udara tersebut bertemu disebut front, dan presipitasi yang dihasilkan disebut frontal. Frontal presipitasi merupakan tipe paling dominan.

## Slide 41
Teknik Geologi
Konveksi
Udara berekspansi ketika terpanaskan oleh energi surya, menjadi lebih ringan. Udara yang lebih ringan naik oleh konveksi, menyebabkan terjadinya presipitasi konveksi.
Konveksi meningkat dan dapat menjadi besar dengan adanya ketidakstabilan atmosfer, dimada titik pengembunan dan gradien temperatur secara vertikal tinggi.
.

## Slide 42
Teknik Geologi
Orografik
Karena didorong oleh kekuatan angin, udara lembab naik ke atas pegunungan, selanjutnya mendingin. Presipitasi yang dihasilkan dari proses ini disebut presipitasi orografik. Hal ini sering terjadi di daerah pegunungan..

## Slide 43
Teknik Geologi
Aliran Permukaan (Run off):

## Slide 44
Teknik Geologi
Model Aliran Permukaan:
Horton Overland Flow Model
Mewlet Interflow Model.
overland flow akan terjadi apabila jumlah air yang datang ke permukaan tanah melebihi kemampuan tanah untuk menyerapnya.
Interflow terjadi apabila aliran lateral kembali ke permukaan sebelum mencapai tubuh airtanah

## Slide 45
Teknik Geologi
Interflow dan baseflow
Kedua macam aliran ini mempunyai andil besar dalam terjadinya aliran permukaan. Volume dan kecepatan air yang bergerak sebagai baseflow secara signifikan dipengaruhi oleh porositas batuan di bawahnya

## Slide 46
Teknik Geologi
Infiltrasi
Proses masuknya air permukaan dan atau air hujan ke dalam tanah.
Gerakan secara vertikal air dari permukaan ke bawah permukaan

## Slide 47
Teknik Geologi
Faktor yang Mempengaruhi
Gaya gravitasi
Porositas tanah/batuan
Permeabilitas tanah/batuan
Vegetasi

## Slide 48
Teknik Geologi
Infiltrasi pada suatu Basin

## Slide 49
Teknik Geologi
Perkolasi (Percolation)

## Slide 50
Teknik Geologi

## Slide 51
Teknik Geologi
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA