## Slide 1
PERILAKU BATUAN terhadap
AIR
Sesi IV
Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti, M.Sc.
Teknik Geologi

## Slide 2
Teknik Geologi
Air di dalam Tanah/Batuan

## Slide 3
Teknik Geologi
Porositas
Porositas merupakan perbandingan antara volume pori-pori (ruang kosong di dalam batuan) dengan volume total batuan (sampel)
Porositas dinyatakan dalam % (persen) atau angka desimal

## Slide 4
Teknik Geologi
Porositas berdasarkan jenis bukaan (opening) yang ada di dalam batuan:
Porositas intergranuler: ruang antara butir
Porositas celah/retakan: ruang antar celah/retakan/rekahan
Porositas rongga (conduit): ruang yang terbentuk dari hasil pelarutan. Biasanya terdapat pada batugamping karstik

## Slide 5
Teknik Geologi
Porositas berdasarkan waktu terbentuknya terhadap proses terjadinya batuan:
Porositas Primer: terbentuknya bersamaan dg terjadinya batuan (syngenetic). Contoh: ruang antar butir
Porositas Sekunder: terbentuknya setelah terjadinya batuan (post genetic). Contohnya kekar, saluran, rongga

## Slide 6
Teknik Geologi
Klasifikasi Porositas Batuan berdasarkan ruang antar butir, celah, dan saluran

## Slide 7
Teknik Geologi
Porositas Tanah/batuan
Vt = volume total
Vs = volume solid
Vv = volume void

## Slide 8
Teknik Geologi
Menghitung porositas
Volume of voids (Vv) 0,3 m3
Porositas (n) = ---------------------------- = --------- = 0,30
Total Volume (Vt) 1,0 m3

## Slide 9
Teknik Geologi
SPECIFIC YIELD & SPECIFIC RETENTION
Dalam keadaan jenuh, seluruh lubang dan ruang yang ada pada tanah/batuan terisi air.
Di alam, tidak seluruh volume air yang terkandung di dalam akuifer tsb dapat memasok air kepada sumur atau mata-air.
Tidak seluruh air yang menempati bukaan di dalam batuan dapat dikeluarkan.
Meskipun dipompa terus-menerus, sebagian air akan tetap tinggal di dalam pori-pori batuan.

## Slide 10
Teknik Geologi
SPECIFIC RETENTION
Volume air yang tetap tertinggal di dalam pori-pori batuan disebut specific retention (Sr) atau simpanan jenis.
Dalam hal ini air tsb tertinggal sebagai film pada permukaan pori-pori atau rongga-rongga batuan.

## Slide 11
Teknik Geologi
SPECIFIC YIELD
Volume air yang dapat dilepaskan dari pori-pori tanah/batuan hanya oleh pengaruh gravitasi disebut specific yield (Sy) atau kapasitas jenis.

## Slide 12
Teknik Geologi
Hubungan antara Porositas, Sy, dan Sr
n = Sy + Sr
Sy = Vd/Vt
Sr = Vr/Vt
n = porositas
Sy = specific yield
Sr = specific retention
Vd = volume air yang keluar ketika pengeringan
Vr = volume air yang tertinggal ketika pengeringan
Vt = volume sampel batuan

## Slide 13
Teknik Geologi
Konduktivitas Hidrolika:
K = volume airtanah yang mampu diluluskan oleh akifer pada luas penampang tertentu dalam waktu tertentu, dibawah kendali gradien hidrolika

## Slide 14
Teknik Geologi
Persamaan Darcy
Q = Volume air yang mengalir dalam satu satuan waktu
K = Konduktivitas hidrolika (hydraulic conductivity)
A = Luas penampang yang tegak-lurus terhadap arah
aliran
dh/dl = Landaian (gradien) hidrolika

## Slide 15
Teknik Geologi
Hydraulic conductivity = Konduktivitas hidrolika
Sebutan lain: field coefficient of permeability = koefisien kelulusan = koefisien permeabilitas
Merupakan ukuran kuantitatif untuk menyatakan kemampuan tanah/batuan dalam meluluskan airtanah

## Slide 16
Teknik Geologi
Persyaratan agar Persamaan Darcy berlaku:
Airtanah harus terdapat di dalam media berpori
Media berpori tersebut diasumsikan bersifat homogen, isotropik
Homogen: perilaku fisik akifer sama di semua tempat
Isotropik : perilaku fisik akifer sama ke segala arah

## Slide 17
Teknik Geologi
Dimanakah persamaan Darcy tidak valid diterapkan:
Pada akifer dengan tipe aliran melalui saluran (karst)
Pada akifer dengan tipe aliran melalui antar celah yang tidak rapat
Persamaan Darcy dapat diterapkan pada
Akifer yang memiliki 3 jenis porositas
(triple porocity), yaitu ruang antar butir,
celah, dan saluran

## Slide 18
Teknik Geologi
KETERUSAN (TRANSMISSIVITY)
Keterusan (transmissivity = T) adalah kemampuan suatu akuifer dalam meluluskan air. Harganya diperoleh dengan menggunakan rumus :
T = K.b.
B = ketebalan akuifer
K = konduktifitas hidrolika

## Slide 19
Teknik Geologi

## Slide 20
Teknik Geologi
Specific Yield
berbagai macam batuan
No. | Material | Sy ( % )
1 | lempung | 1 - 10
2 | pasir | 10 - 30
3 | kerikil | 15 - 30
4 | pasir dan kerikil | 15 - 25
5 | batupasir | 5 - 15
6 | serpih | 0,5 - 5
7 | batugamping | 0,5 - 5

## Slide 21
Teknik Geologi
Hydraulic Head:
sering disebut sebagai tinggi potensial airtanah
merupakan energi mekanik per berat satuan air.
Pada saat airtanah bergerak di dalam akifer intergranuler, di bawah gradien hidrolika alami, kecepatan alirannya seringkali diabaikan, karena sangat perlahan.

## Slide 22
Teknik Geologi
Persamaan Hydraulic Head:
h = z + P/r.g
Tekanan yang dialami oleh suatu titik pada tubuh airtanah = berat air yang membebani titik tersebut
P = r.g.hp
h = hydraulic head
z = ketinggian permukaan air
P = tekanan air yang dialami oleh suatu titik
r = densitas air
g = percepatan gravitasi

## Slide 23
Teknik Geologi
Karena gravitasi dikalikan densitas air dianggap sama dengan 1, maka:
P = hp
Sehingga persamaan hydraulic head menjadi:
h = z + hp

## Slide 24
Teknik Geologi
Karena z juga merupakan elevasi suatu titik terhadap sebuah datum, maka secara umum, persamaan hydraulic hed dapat ditulis:
ht = he + hp
ht = total head
hp = pressure head
he = elevation head

## Slide 25
Teknik Geologi
Dalam kondisi terdapat kenaikan permukaan airtanah karena adanya gaya kapiler:
ht = he + hp

## Slide 26
Teknik Geologi
Latihan
Dalam suatu percobaan di laboratorium diketahui berat sampel kering = 1000 g
Berat sampel dalam keadaan jenuh air = 1081,3 g. Berat air yang dapat dipisahkan dari sampel tanpa pemanasan = 70 g.
- Berapakah porositas sampel (%)
- Berapakah specific yield (Sy)
- Berapakah specific retention (Sr)
Catatan :
berat satuan ( g ) sampel = 2,7 g/cm3
berat satuan ( g ) air = 1 g/cm3

## Slide 27
Teknik Geologi
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA