## Slide 1: Asal Limbah Berbahaya

## Slide 2
Asal usul limbah berbahaya menunjuk pada titik masuk mereka kedalam lingkungan hidup. Hal ini menyangkut kegiatan berikut:
Pemberian dengan sengaja pada tanah, air, dan udara oleh manusia.
Penguapan/evaporasi atau erosi angin laut dari tempat buangan limbah ke atmosfir.
Meluber dari timbunan limbah pada air, tanah, sungai badan air.
Kebocoran, misalnya dari tangki penimbunan bawah tanah atau saluran pipa.
Evolusi dan deposisi lanjutan karena kecelakaan, misalnya kebakaran atau ledakan.
Pelepasan dari pengolahan limbah yang beroperasi secara tak layak ataupun fasilitas penimbunan

## Slide 3: Transportasi Limbah Berbahaya

## Slide 4
Transportasi limbah berbahaya sebagian besar adalah fungsi sifat fisiknya, sifat fisik dari matrik sekelilingnya, kondisi fisik dimana mereka berada, dan faktor-faktor kimiawi.

## Slide 5: Pengaruh Limbah Berbahaya
Beracunnya suatu limbah adalah suatu fungsi dari beberapa faktor, termasuk sifat kimiawi limbah, matrik kandungannya, lingkungan terpapar, jenis terpapar, cara terpaparnya, tingkat ekspose, dan waktu eksposnya.

## Slide 6: Limbah Berbahaya pada Geosphere
Keprihatinan utama atas lingkungan sehubungan dengan limbah berbahaya pada geosfir adalah kemungkinan kontaminasi air tanah karena luberan dan bocoran limbah.
Transportasi kontaminan pada geosfir sebagian besar tergantung kepada faktor-faktor hidrologi yang mengatur pergerakan air dalam tanah dan interaksi limbah berbahaya sehubungan dengan lapisan geologi khususnya bagian-bagian tanah yang tak padat.

## Slide 7
Secara matematis, distribusi kelarutan antara air tanah atau air luberan dan tanah dinyatakan dengan koeficient distribusi atau Kd.
Kd=Cs/Cw
Dimana Cs adalah kesetimbangan konsentrasi species dalam bentuk padat dan Cw adalah konsentrasi dalam air. Persamaan ini mengasumsikan bahwa derajat absorbsi relatif adalah independen daripada Cw yaitu mengasumsikan absorbs isoterm linier. Bagi kasus yang lebih umum tentang absorbs isoterem nonlinier, Cs menyatakan sebagai sebuah fungsi kesetimbangan dalam air, Ceq dengan persamaan Freundlich
Cs = KrCeq^I/n
Dimana Kr dan I/n adalah konstanta empiris.

## Slide 8: Limbah Berbahaya pada Hydrosphere
Sumber lain termasuk endapan dari atmosfir melalui hujan dengan sengaja memasuki sumber-sumber mata air dan genangan air, demikian pelepasan dari tanah, dan mobilisasi sedimen. Sekali berada dalam sistem aquatik jenis limbah berbahaya mengalami sejumlah proses kimia dan biokimia, termasuk asam basa, oksidasi reduksi, pengendapan dan reaksi hidrolisis, demikian pula biodegradasi.

## Slide 9
Pembentukan endapan dalam bentuk lumpur adalah yang paling umum untuk mengisolasi komponen yang berbahaya dari limbah yang tak dipisah-pisahkan.
Proses pengendapan merupakan khasus penting dalam menentukan nasib cairan ionik berbahaya dalam air. Jika pengendapan terjadi sangat cepat dan dengan penguapan sangat tinggi, padatan cenderung terbentuk sebagai sejumlah besar partikel kecil koloidal yang mungkin tetap dalam bentuk koloidal 80 untuk waktu yang lama.
Dalam bentuk ini, zat-zat berbahaya lebih mobil/berpindah-pindah dan beroleh kesempatan/jalan terhadap organisme dibandingkan dengan bentuk endapan. Pertimbangan penting kedua adalah bahwa berbagai logam berat mengendap bersamaan dengan besi (III) hidrada oksida (Fe2O3 xH2O) atau mangan (IV) oksida ( MnO2 xH2O).

## Slide 10: Limbah Berbahaya di Atmosfir
Potensi polusi limbah berbahaya pada atmosfir tergantung kepada apakah mereka itu polutan pimer yang mempunyai pengaruh langsung ataukah polutan sekunder yang berubah menjadi zat yang berbahaya dikarenakan proses kimia di atmosfer.
Contoh-contoh polutan udara primer meliputi uap toksik/racun organik (vinyl klorida), asam korosif (HCl), dan gas-gas racun anorganik, misalnya H2S yang lepas karena kecelakaan percampuran limbah asam (HCl dari limbah baja pengawetan minuman) dan limbah logam sulfida.
2HCl + FeS → FeCl2 + H2S

## Slide 11
Jenis organik yang menghasilkan polutan udara sekunder yaitu membentuk asap photo kimia. Semakin reaktif (polutan sekunder) adalah campuran yang tidak jenuh yang tidak bereaksi dengan atom oksigen atau radikal hidroksi di udara:
R-CH=CH2 + HO → RCH2CH2O

## Slide 12: Limbah Berbahaya pada Biosphere
Biodegradasi limbah adalah konversi mereka oleh proses biologis menjadi mlekul anorganik sederhana dan, hingga tahap tertentu, menjadi bahan-bahan biologi.
Biodegradasi biasanya diakukan oleh tindakan/perbuatan mikroorganisme, khususnya bakteria dan jamur.
Sistem enzim yang bertanggung jawab atas degradasi ini adalah fungi/jamur yang selalu menguraikan lignin pada bahan-bahan tanaman dengan kondisi normal.
Reaksi degradasi fenol oleh bakteri dengan reaksi berikut:
Fenol(aerobic bacteria aclimated/to bacteria phenol)CO2 + H2O +energi

## Slide 13: Peran Enzim pada Degradasi Limbah
Kebanyakan proses biologi yang sekarang digunakan, enzim merupakan organisme hidup yang berhubungan dengan limbah. Karenanya, pada beberapa kasus menggunakan ekstrak sel bebas dari enzim yang diambil dari sel-sel bakteri ataupun jamur untuk mengolah limbah berbahaya dapat dilakukan. Untuk aplikasi ini enzim hadir dalam bentuk cairan, atau yang lebih umum dinonaktifkan dalam reaktor biologis.
Beberapa kelompok mikroorganisme mampu melakukan degradasi campuran limbah berbahaya lengkap maupun sebagaian/parsial. Diantara bakteri aerobic, yaitu keluarga pseudomonas yang paling umum dan paling dapat beradaptasi terhadap degradasi campuran sintetik. Bakteri-bakteri ini mendegradasi biphenyl, naphthalene, DDT, dan banyak lagi campuran lainya

## Slide 14
Diantara zat-zat yang paling resistan terhadap biodegradasi adalah polychlorinated biphenyl PCB. Bakteri yang tumbuh secara anaerobic dalam sedimen sungai tercemar PCB menunjukan kapasitas mendeklorinasi secara partial PCB yang lebih tinggi.

## Slide 15
Beberapa sebab yang mengakibatkan pencemaran antara lain sebagai berikut:
1. Limbah industri batik, tekstil, yang sejak dahulu pembuangan limbahnya dialirkan ke sungai-sungai;
2. Industri dan pabrik kulit yang sejak sepuluh tahun terakhir ini terus meningkat jumlah pengrajinnya;
3. Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama;
4. Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak disediakan tempat pembuangan limbahnya;
5. Berdirinya laboratorium-laboratorium kesehatan, rumah sakit dan sekolah-sekolah yang banyak menyelenggarakan limbah cair dan limbah padat berbahaya dan beracun.

## Slide 16
Sumber-sumber limbah B3 yang di hasilkan oleh aktifitas kegiatan sebagai berikut:
Penghasil Limbah B3 dari Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Apotek;
Penghasil Limbah B3 bersumber dari Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) dan lembaga riset, terdiri atas: Unit laboratorium dan tempat yang sejenis untuk kepentingan praktikum dan riset;
Penghasil Limbah B3 dari Industri, terdiri atas Penyamakan kulit, Industri lampu, Industri tekstil, Industri farmasi, Industri pangan/susu, Home industi batik;
Penghasil Limbah B3 Perhotelan, Pariwisata, dan Usaha Laundry;
Penghasil Limbah B3 dari Bandara dan Bengkel kendaraan, seperti sisa oli bekas dan sisa air aki bekas;
Penghasil Limbah B3 dari kegiatan pertambangan emas;
Penghasil Limbah B3 dari kegiatan usaha percetakan dan fotografi;
Penghasil Limbah B3 dari industri kreatif atau Home Made dan Handicraft;
Penghasil Limbah B3 dari rumah tangga, antara lain: lampu bekas, baterai bekas, dan sprayer.

## Slide 17
Limbah rumah tangga merupakan sumber bahan berbahaya dan beracun (B3). Bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga seperti:
1. Bekas cat, tabung bekas pewangi ruangan
2. Sumber dari dapur: pembersih saluran air, soda kaustik, semir, gas elpiji, minyak tanah, asam cuka, kaporit sebagai desinfektan, spiritus.
3. Dari kamar mandi dan cuci: cairan setelah mencukur, obatobatan, shampoo anti ketombe, pembersih toilet, pembunuh kecoa.
4. Dari kamar tidur: parfum, kosmetik, kamfer, obat-obatan, hairspray, air freshener, pembunuh nyamuk.
5. Dari ruang keluarga: korek api, alkohol, baterai, cairan pembersih.
6. Dari garasi atau taman: pestisida dan insektisida, pupuk, cat dan solvent pengencer, perekat, oli mobil dan motor, aki bekas.

## Slide 19: PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999. Selain itu secara teknik diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan: Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

## Slide 20
Ketentuan ini berlaku bagi kegiatan pengemasan/pewadahan limbah B3 di fasilitas:
a. Penghasil, untuk disimpan sementara di dalam lokasi penghasil;
b. Penghasil, untuk disimpan sementara di luar lokasi penghasil tetapi tidak sebagai pengumpul;
c. Pengumpul, untuk disimpan sebelum dikirim ke pengolah;
d. Pengolah, sebelum dilakukan pengolahan dan atau penimbunan.

## Slide 21: Prinsip Pengemasan Limbah B3
1. Limbah-limbah B3 yang tidak saling cocok, atau limbah dan bahan yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
2. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, maka jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
3. Jika kemasan yang berisi limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan, atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, maka limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3.
4. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan limbah B3.
5. Terhadap kemasan wajib dilakukan pemeriksaan oleh penanggung jawab pengelolaan limbah B3 fasilitas (penghasil, pengumpul atau pengolah) untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan atau kebocoran pada kemasan akibat korosi atau faktor lainnya.
6. Kegiatan pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan limbah B3.

## Slide 22: Persyaratan Lokasi untuk Tempat Penyimpanan Limbah B3
Lokasi bangunan tempat penyimpanan kemasan drum/tong, bangunan tempat penyimpanan bak kontainer dan bangunan tempat penyimpanan tangki harus:
a. Merupakan daerah bebas banjir, atau daerah yang diupayakan melalui pengurugan sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir;
b. Jarak minimum antara lokasi dengan fasilitas umum adalah 50 meter.

## Slide 23: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat mudah meledak (explosive)

## Slide 24: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat pengoksidasi (oxidizing)

## Slide 25: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat mudah menyala (flammable)

## Slide 26: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat beracun (toxic)

## Slide 27: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat berbahaya (harmful)

## Slide 28: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat iritasi (irritant)

## Slide 29: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat korosif (corrosive)

## Slide 30: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat berbahaya bagi lingkungan (dangerous for environment)

## Slide 31: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat karsinogenik, teratogenik dan mutagenik (carcinogenic, tetragenic, mutagenic)

## Slide 32: Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat bahaya lain berupa gas bertekanan (pressure gas)