## Slide 1: KODE BATANG ( BARCODE )
Anggota Kelompok 5 :
Fhadli Novriwardi (141140034)
Beatty DWI Purwanti (141140343)
Esti dwi rahmawati (141140450)
Arini lisya wati (141140409)

## Slide 2
1. Pengertian Kode Batang ( Barcode)
Sebuah kode batang atau kode palang (bahasa Inggris: barcode) adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Sebenarnya, kode batang ini mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linear atau 1D (1 dimensi). Tetapi juga memiliki bentuk persegi, titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya di dalam gambar yang disebut kode matriks atau simbologi 2D (2 dimensi). Selain tak ada garis, sistem 2D sering juga disebut sebagai kode batang.

## Slide 3
Penggunaan awal kode batang adalah untuk mengotomatiskan sistem pemeriksaan di swalayan, tugas dimana mereka semua menjadi universal saat ini. Penggunaannya telah menyebar ke berbagai kegunaan lain juga, tugas yang secara umum disebut sebagai Auto ID Data Capture (AIDC). Sistem terbaru, seperti RFID, berusaha sejajar di pasaran AIDC, tetapi kesederhanaan, universalitas dan harga rendah kode batang telah membatasi peran sistem-sistem baru ini. Seharga US$0.005 untuk membuat kode barang bila dibandingkan dengan RFID yang masih seharga sekitar US$0.07 hingga US$0.30 per tag.

## Slide 4
Kode batang dapat dibaca oleh pemindai optik yang disebut pembaca kode batang atau dipindai dari sebuah gambar oleh perangkat lunak khusus. Di Jepang, kebanyakan telepon genggam memiliki perangkat lunak pemindai untuk kode 2D, dan perangkat sejenis tersedia melalui platform smartphone.

## Slide 5
2. Jenis-Jenis Kode Batang (Barcode)
Ada dua jenis barcode yang banyak digunakan, yaitu barcode satu dimensi (Linear Barcode) dan barcode dua dimensi (2D Barcodes). Barcode satu dimensi adalah barcode yang paling banyak digunakan.
a.Barcode satu dimensi
Barcode satu dimensi terdiri dari garis-garis yang berwarna hitam dan putih yang mempunyai ketebalan yang berbeda. Warna hitam untuk nilai 1 dan warna putih untuk nilai 0. Ada banyak macam barcode satu dimensi, seperti Code 128, Code 93, Code 39, EAN, UPC, Code 2/5 Interleaved, Codebar dan lain-lain. Berikut contoh barcode satu dimensi:

## Slide 6
Code 2/5 Interleaved (ITF)
Adalah sebuah barcode yang berbentuk pengkodean angka dan seringdigunakan pada produk-produk yang memiliki kemasan dengan permukaan yang tidak rata. Hal ini dikarenakan struktur dan cara pengkodeannya yang tergolong unik ditentukan oleh posisi bar atau spasi penggunaannya. Barcode ini biasa dipergunakan untuk aplikasi industri, pemakaian barcode pada karton luar (outer box) dan laboratorium. Jenis lainnya seperti barcode Code 2/5 Industrial.

## Slide 7
Code 93
Sistem pengkodean yang digunakan adalah berjenis Code 93 atau Code 9 of 3 adalah sebuah barcode alpha-numerik yang memiliki angka desimal dan huruf besar serta bisa ditambahkan karakter spesial.*$/-%+. Dalam pengkodean ini, ada empat elemen dasar yang membangun terbentuknya sebuah kode barang, yaitu hitam tebal (b), hitam tipis (B), Putih tebal (W), Putih tipis (w). Untuk elemen yang lebar berjarak 3 pixel dan elemen yang tipis berjarak 1 pixel. Setip kode barang mempunyai 9 balok hitam dan putih tebal, juga diikuti dengan 3 balok hitam dan putih tipis. Oleh karena itu metode ini disebut Code 93. Berikut adalah struktur Code 93, seperti yang terlihat di bawah ini:

## Slide 8
Code 39
Adalah sebuah barcode alpha-numerik yang memiliki angka decimal dan huruf besar serta tambahan karakter spesial .*$/-%+. Satu karakter dalam Code 39 terdiri dari 9 elemen, yaitu 5 bar dan 4 spasi yang disusun bergantian antara bar dengan spasi. Tiga dari sembilan elemen tersebut memiliki ketebalan yang lebih dari yang lainnya. Aplikasi barcode jenis code 39 adalah untuk inventory, asset tracking dan digunakan pada tanda pengenal identitas. Jenis lainnya seperti barcode Code 39 extended.

## Slide 9
Code 128
Adalah suatu barcode alpha-numerik yang memiliki kerapatan (density) yang sangat tinggi dengan luas yang paling minim dibandingkan dengan barcode jenis lainnya. Hal ini disebabkan karena Code 128 menggunakan 4 ketebalan elemen (bar atau spasi) yang berbeda dibandingkan dengan jenis lain yang hanya menggunakan 2 ketebalan elemen. Barcode Code 128 ideal untuk aplikasi seperti shipping and warehouse management (pengaturan maskapai pelayaran dan pengelolaan gudang).

## Slide 10
European Article Numbering (EAN)
Adalah barcode yang diimplementasikan oleh International Article Numbering Association di Eropa. Standar ini digunakan karena standar UPC-A tidak didesain untuk penggunaan internasional. Pada EAN, terdapat dua buah metode yang sering digunakan yaitu EAN-13 dan EAN-8. Barcode EAN-13 dibagi menjadi 4 area, yaitu nomor sistem, kode manufaktur, kode produk dan digit cek.

## Slide 11
a. Nomor sistem. Nomor sistem terdiri dari 2 digit yang menyatakan otoritas penomoran yang memberikan kode manufaktur.
b. Kode manufaktur. Kode manufaktur merupakan kode yang unik yang diberikan ke setiap manufaktur dengan otoritas nomor yang diidentifikasi dengan kode nomor sistem. Semua produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan memakai kode manufaktur yang sama.
c. Kode produk. Kode produk merupakan kode yang diberikan oleh manufaktur pada setiap produk yang dihasilkannya.
d. Digit cek. Digit cek merupakan digit tambahan yang digunakan untuk memeriksa apakah barcode telah dibaca secara benar.

## Slide 12
Pengkodean simbol pada EAN adalah sama dengan UPC, angka 1 mewakili baris, sedangkan 0 mewakili spasi.
Batas kiri, dikodekan dengan 101.
Karakter kedua dari kode nomor sistem dikodekan.
Lima karakter dari kode manufaktur dikodekan.
Batas tengah, dikodekan dengan 01010.
Lima karakter produk, dikodekan sebagai karakter right-hand.
Digit cek, dikodekan sebagai karakter right-hand.
Batas kanan, dikodekan dengan 101.

## Slide 13
Universal Product Code (UPC)
Adalah sebuah barcode yang berbentuk alpha-numerik dan memiliki panjang baris yang tetap (fixed). Jenis lainnya seperti UPC-A, UPC-E. Untuk kode barcode UPC-A terdiri atas 1 digit sebagai nomor sistem pada awal barcode, 5 digit nomor manufaktur, 5 digit nomor produk dan 1 digit sebagai digit cek. Nomor sistem menunjukkan penggunaan satu diantara sepuluh nomor sistem yang ditetapkan oleh UPC, yaitu:
Angka 0, 6 dan 7 untuk kode UPC reguler.
Angka 2 untuk barang-barang di toko.
Angka 3 untuk kode obat-obatan dan barang kesehatan lainnya.
Angka 4 untuk barang selain makanan.
Angka 5 untuk penggunaan kupon.
Angka 1, 8 dan 9 sampai sekarang belum digunakan.

## Slide 14
UPC digunakan untuk pelabelan pada produk-produk kecil atau eceran (retail product labeling). Bilangan-bilangan UPC harus diregistrasikan atau terdaftar di Uniform Code Council. Barcode ini digunakan secara luas pada industri grosir.

## Slide 15
Barcode dua dimensi
Adalah barcode yang tidak berupa garis-garis lagi, tetapi sudah seperti gambar dan informasi yang tersimpan didalamnya lebih besar. Untukmembaca barcode ini diperlukan barcode reader khusus. Barcode dua dimensi banyak macamnya seperti Array Tag, Aztec, Code One dan Code One S, CP Code, Data Matrix, Data Strip, Dot Code A, Maxi Code, QR Code, Mini Code, Smart Code, Snowflake Code, Accu Code (3-DI), Vericode, Symbology PDF417. Berikut contoh barcode dua dimensi:

## Slide 16
Symbology PDF417
Adalah barcode yang dapat menyimpan lebih dari 2000 karakter di dalam sebuah ruang (space) yang berukuran 4 inch persegi.

## Slide 17
KODE BATANG (BARCODE) DI PERUSAHAAN JASA
Tak hanya perusahaan manufaktur, perusahaan jasa juga telah menggunakan sistem barcode. Seperti PT. KAI yang sekarang ini telah melakukan sistem Check In dan Boarding Pass untuk pengunjung kereta api. Pemberlakuan sistem Check-In dan Boarding Pass telah diberlakukan di stasiun-stasiun Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Yogyakarta, dan Daop 7 Madiun. Sementara, stasiun-stasiun yang belum menerapkan sistem check-in, sistem cetak tiket fisik (tiket biru) tetap dilakukan via mesin Cetak Tiket Mandiri.

## Slide 18
Penggunaan sistem barcode berada pada tiket Boarding Pass.

## Slide 19
KEGUNAAN KODE BATANG (BARCODE)
Penggunaan barcode pada tiket Boarding Pass oleh PT.KAI ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan bagi pengguna jasa kereta api. Di sisi lain, penggunaan barcode ini adalah untuk meminimalisasi penggunaan tiket palsu, atau ketidak sesuaian data antara dokumen yang dimasukan petugas pada Boarding Pass dengan bukti identitas yang dimiliki oleh calon penumpang.

## Slide 20
CARA PENGGUNAAN KODE BATANG (BARCODE)
Cara penggunaan barcode pada Boarding Pass tiket sangat begitu mudah. Hanya dengan mencari Monitor touch screen dan scanner untuk check in mandiri di sekitar stasiun. Kemudian dekatkan barcode yang berada pada Boarding Pass tiket pada mesin scanner.
Langkah-langkah untuk melakukan
a. Jika Anda telah membeli tiket kereta api, cari mesin check-in.
Check-in dilakukan dengan cara mengetikkan kode booking yang tercantum pada bukti transaksi pembelian tiket di mesin check-in mandiri. Mesin akan mengeluarkan boarding pass yang mencantumkan nama dan ID penumpang, kode booking, dan nama KA beserta tujuan dan jadwal keberangkatan.

## Slide 21
b. Setelah boarding pass keluar, itulah tanda bukti tiket yang akan diperiksa oleh petugas stasiun.
Saat boarding jangan lupa membawa kartu identitas sesuai dengan yang tertera di boarding pass. Petugas akan melakukan verifikasi boarding pass dengan perangkat scanner serta memeriksa kecocokan data dengan kartu identitas asli penumpang.

## Slide 22
c. Pasca-pemeriksaan boarding pass.
Anda bisa menunggu kedatangan dan waktu keberangkatan kereta api di ruang tunggu sampai pengumuman resmi dari pihak stasiun.
d. Saat berada di dalam kereta api.
Pastikan Anda duduk sesuai dengan nomor gerbong dan kursi yang tertera di boarding pass.
e. Tunjukkan boarding pass.
Simpan boarding pass dan tunjukkan kepada petugas di dalam kereta saat pemeriksaan tiket kereta api.

## Slide 23
INPUT
Input barcode system pada PT. KAI berasal dari konsumen . Proses input barcode sistem dimulai dari petugas diloket pembelian menginput data datacalon pengunjung sesuai dengan bukti identitas yang ditunjukkan (SIM/KTP)