## Slide 1: Pemodelan Proses Bisnis
Pengendalian Kualitas Statistik

## Slide 2: PENGENDALIAN KUALITAS STATISTIK
Pendahuluan
Kualitas / Mutu :
Ukuran tingkat kesesuaian barang/ jasa dg standar/spesifikasi yang telah ditentukan/ ditetapkan.
Pengendalian Kualitas Statistik (PKS) :
Ilmu yang mempelajari tentang teknik /metode pengendalian kualitas berda-sarkan prinsip/ konsep statistik.

## Slide 3
Cara menggambarkan ukuran kualitas
Variabel : karakteristik kualitas suatu produk dinyatakan dengan besaran yang dapat diukur (besaran kontinue). Seperti : panjang, berat, temperatur, dll.
Attribut : karakteristik kualitas suatu produk dinyatakan dengan apakah produk tersebut memenuhi kondisi/persyaratan tertentu, bersifat dikotomi, jadi hanya ada dua kemungkinan baik dan buruk. Seperti produk cacat atau produk baik, dll.

## Slide 4: Tujuan
Bagaimana menentukan kualitas produk atau jasa
Mempelajari jenis-jenis diagram kontrol
Memahami dasar-dasar pengendalian kualitas secara statistik
Mengetahui apakah sebuah proses dalam kendali

## Slide 5
  Keuntungan
  Untuk mempertinggi kualitas atau mengurangi biaya.
  Menjaga kualitas lebih uniform.
  Penggunaan alat produksi lebih efisien.
  Mengurangi rework dan pembuangan.
  Inspeksi yang lebih baik.
  Memperbaiki hubungan produsen-konsumen.
  Spesifikasi lebih baik.

## Slide 6: Definisi
Kualitas Produk atau Jasa :
Derajat dimana produk atau jasa yang memenuhi atau sesuai dengan disain atau spesisifikasi
Total Quality Management :
Mencakup keseluruhan manajemen, mulai dari supplier hingga konsumen
Kendali Proses Statistik
Menentapkan standard, memantau standard, membuat ukuran dan membuat tindakan korektif dari produk dan jasa yang dihasilkan

## Slide 7: Diagram Kontrol
Cara visual atau grafis dalam menyajikan data dalam dimensi waktu
Batas Bawah Kontrol
Batas Atas Kontrol
Target

## Slide 8
Target
Batas Atas Kontrol
Batas Bawah Kontrol
Target
Batas Bawah Kontrol
Batas Atas Kontrol

## Slide 9: Kegunaan Diagram Kontrol
Untuk membantu membedakan antara variasi alami atau variasi yang diakibatkan oleh sesuatu penyebab (assignable variations)
Variasi Alami :
Umum dijumpai dalam semua proses produksi. Variasi ini bersifat random dan tidak dapat dikendalikan. Jika nilai-nilai ini berdistribusi normal maka terdapat dua parameter yaitu :
Rata-rata, m, yaitu ukuran gejala pusat
Simpangan baku, s yaitu ukuran sebaran nilai data
Selama distribusi (presisi output) masih dalam limit yang ditetapkan, maka proses dikatakan “dalam kendali”.
Assignable variations.
Jika sebuah tidak dalam kendali, maka kita harus mendeteksi dan menghapus penyebab dari variasi ini. Variasi ini tidak bersifat acak dan dapat dikendalikan jika penyebabnya bisa ditentukan. Penyebab biasanyanya berkaitan dengan peralatan, kelelahan bahan, karyawan yang tidak terlatih, kesalahan dalam menset peralatan dlsb.

## Slide 10: Jenis Diagram Kontrol
ATRIBUT
Range/Kisaran
VARIABEL
Persentase
Count
X Bar

## Slide 11: Diagram Kontrol Variabel
Digunakan jika ukuran dalam bentuk kontinu.
Diagram kendali yang umum digunakan adalah :
Range chart
R
x bar chart
X bar chart mengukur gejala pusat dari sebuah proses
R chart mengukur kisaran antara item-item terbesar dengan terkecil

## Slide 12: Mensetting Limit x bar Chart
R
R
R
R
R
z = 3 untuk keyakinan 99.7%
= 2 untuk keyakinan 95.5%
Upper Control Limit
Lower Control Limit
 = simpangan baku, n = total sample
R = xmax – xmin

## Slide 13: Contoh
Dalam proses pengisian makanan kecil ke dalam box, setiap jam dilakukan pemeriksaan terhadap beratnya. 36 box telah diambil secara acak dan ditimbang. Simpangan baku dari keseluruhan populasi berdasarkan data historis adalah 2 ons. Rata-rata dari keseluruhan sampel adalah 16 ons.
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16

## Slide 14
Jika diketahui x̅ dan R , maka dapat digunakan nilai rata-rata kisaran

## Slide 15
Ukuran Sampel, n | Mean Factor, A2 | Upper Range, D4 | Lower Range, D3
2 | 1.880 | 3.268 | 0
3 | 1.023 | 2.574 | 0
4 | 0.729 | 2.282 | 0
5 | 0.577 | 2.114 | 0
6 | 0.483 | 2.004 | 0
7 | 0.419 | 1.924 | 0.076
8 | 0.373 | 1.864 | 0.136
9 | 0.337 | 1.816 | 0.184
10 | 0.308 | 1.777 | 0.223
12 | 0.266 | 1.716 | 0.284
14 | 0.235 | 1.671 | 0.329
16 | 0.212 | 1.636 | 0.364
18 | 0.194 | 1.608 | 0.392
20 | 0.180 | 1.586 | 0.414
25 | 0.153 | 1.541 | 0.459
Faktor untuk menghitung Limit Diagram Kontrol

## Slide 16
Dalam botol minuman ringan “super cola” tertulis bahwa berat bersih adalah 16 ons. Ditemukan bahwa rata-rata berata keseluruhan proses adalah 16.01 ons yang diambil dari beberapa sampel dimana setiap sampel berisikan 5 botol. Rata-rata kisaran proses adalah 0.25 ons. Akan ditentukan limit atas dan bawah rata-rata dari proses ini.
x̅1 , R1 x̅2 , R2 x̅3, R3 x̅4,,R4 x̅5,R5

## Slide 17: R Chart
Sebuah proses menghasilkan rata-rata kisaran 3 kg. Jika ukuran sampel 5 tentukan batas bawah dan batas atas diagram
UCLR = D4R = (2.113)(3) = 6.220
UCLR = D3R = (0)(3) = 0

## Slide 18: Diagram Kontrol Atribut
Digunakan jika sampling yang dilakukan adalah atribut. Biasanya diklasifikasikan ke dalam kategori cacat dan tidak cacat.
Perhitungan bisa dalam bentuk persentase (diagram-p) atau pencacahan terhadap jumlah yang cacat (diagram-c)

## Slide 19: Diagram-p
Rata-rata proporsi atau fraksi cacat dalam sampel

## Slide 20: Contoh
Berikut adalah hasil perkerjaan 20 petugas data entry. Setiap petugas memaasukkan 100 rekord.
No Sampel | Jml Kesalahan | Fraksi Kesalahan | No. Sampel | Jml Kesalahan | Fraksi Kesalahan
1 | 6 | 0.06 | 11 | 6 | 0.06
2 | 5 | 0.05 | 12 | 1 | 0.01
3 | 0 | 0.00 | 13 | 8 | 0.08
4 | 1 | 0.01 | 14 | 7 | 0.07
5 | 4 | 0.04 | 15 | 5 | 0.05
6 | 2 | 0.02 | 16 | 4 | 0.04
7 | 5 | 0.05 | 17 | 11 | 0.11
8 | 3 | 0.03 | 18 | 3 | 0.03
9 | 3 | 0.03 | 19 | 0 | 0.00
10 | 2 | 0.02 | 20 | 4 | 0.04
 |  |  |  | 80 | 

## Slide 21
Akan ditetapkan limit kontrol demgam keyakinan 99.7% dari variasi dalam proses data entry
Rerata produk cacat
= 80 produk / (100 record x 20 petugas)

## Slide 22
LCL=0
UCL=0.1

## Slide 23: Diagram-c
Rata-rata produk cacat
97.7% taraf keyakinan
Diagram c adalah jenis diagram kontrol yang digunakan di dunia industri atau bisnis untuk memonitor data penghitungan, di mana kejadian tersebut dihitung pada saat kejadian itu muncul

## Slide 24: Diagram C

## Slide 25: Latihan 1
SAMPEL | KISARAN SAMPEL | RATA-RATA SAMPEL
A | 0.41 | 4.00
B | 0.55 | 4.16
C | 0.44 | 3.99
D | 0.48 | 4.00
E | 0.56 | 4.17
F | 0.62 | 3.93
G | 0.54 | 3.98
H | 0.44 | 4.01
Produk minuman ringan “dahaga” seharusnya memiliki berat bersih 4 ons. Mesin pengisi botol relatif masih baru dan manajer ingin mengetahui bahwa mesin tersebut telah diset secara benar. Manajer menarik sampel sebanyak n = 8 dan mencatat berat dan kisaran dari berat minuman seperti tabel berikut. Apakah mesin tersebut seudah diset secara benar?

## Slide 26: Latihan 2
SAMPEL | RATA-RATA | KISARAN | SAMPEL | RATA-RATA | KISARAN
1 | 63.5 | 2.0 | 14 | 63.3 | 1.5
2 | 63.6 | 1.0 | 15 | 63.4 | 1.7
3 | 63.7 | 1.7 | 16 | 63.4 | 1.4
4 | 63.9 | 0.9 | 17 | 63.5 | 1.1
5 | 63.4 | 1.2 | 18 | 63.6 | 1.8
6 | 63.0 | 1.6 | 19 | 63.8 | 1.3
7 | 63.2 | 1.8 | 20 | 63.5 | 1.6
8 | 63.5 | 1.3 | 21 | 63.9 | 1.0
9 | 63.7 | 1.6 | 22 | 63.2 | 1.8
10 | 63.5 | 1.3 | 23 | 63.3 | 1.7
11 | 63.3 | 1.8 | 24 | 64.0 | 2
12 | 63.2 | 1.0 | 25 | 63.4 | 1.5
13 | 63.6 | 1.8 |  |  | 
Berikut adalah data berat cat yang diisi oleh mesin pengisi baru. Diharapkan mesin mengisi kaleng sebanyak 63.5 gram/kaleng. Masing-masing sampel berisikan 4 kaleng dan diperiksa dalam 5 jam sekali. Buatlah batas bawah dan atas untuk x bar dan R dengan taraf keyakinan 97.5%.

## Slide 27: Latihan 3
Sampling yang dilakukan terhadap 4 potong kawat dalam pengamatan jam-jaman diberikan dalam tabel berikut. Buatlah limit kontrol yang sesuai untuk melihat apakah ada penyebab dalam proses pemotongan.
JAM | RATA-RATA | KISARAN | JAM | RATA-RATA | KISARAN
1 | 3.25’” | 0.71” | 13 | 3.11” | 0.85”
2 | 3.10 | 1.18 | 14 | 2.83 | 1.31
3 | 3.22 | 1.43 | 15 | 3.12 | 1.06
4 | 3.39 | 1.26 | 16 | 2.84 | 0.50
5 | 3.07 | 1.17 | 17 | 2.86 | 1.43
6 | 2.86 | 0.32 | 18 | 2.74 | 1.29
7 | 3.05 | 0.53 | 19 | 3.41 | 1.61
8 | 2.65 | 1.13 | 20 | 2.89 | 1.09
9 | 3.02 | 0.71 | 21 | 2.65 | 1.08
10 | 2.85 | 1.33 | 22 | 3.28 | 0.46
11 | 2.83 | 1.17 | 23 | 2.94 | 1.58
12 | 2.97 | 0.40 | 24 | 2.64 | 0.97

## Slide 28: Latihan 4
No Sampel | Jml Keslhn
1 | 3
2 | 0
3 | 1
4 | 2
5 | 1
6 | 2
7 | 5
8 | 2
9 | 1
10 | 0
Berikut adalah hasil perkerjaan 10 petugas data entry pemilu. Setiap petugas memaasukkan 200 record. Akan ditetapkan limit kontrol dengan keyakinan 99.7% dari variasi dalam proses data entry. Tentukan Limit control untuk P Chart
N kesalahan = 17
P =
Sigma P =
UCLP =
LCLP =