## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Heru Cahya Rustamaji

## Slide 2: GERBANG LOGIKA
Gerbang merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran.
Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan :
  Tegangan tinggi / logika tinggi / high logic / logika 1
  Tegangan rendah / logika rendah / low logic / logika 0
Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan Aljabar Boole, penemunya George Boole.

## Slide 3: Gerbang Logika Dasar
Jenis Gerbang | Simbol Grafis dan Fungsi Aljabar | Tabel Kebenaran | Timing Diagram
Inverter (NOT) |  |  | 
AND |  |  | 
OR |  |  | 
A | Y
0 | 1
1 | 0
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 4: Gerbang Logika Lain
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Jenis Gerbang | Simbol Grafis dan Fungsi Aljabar | Tabel Kebenaran | Timing Dagram
NAND (NOT AND) |  |  | 
NOR (NOT OR) |  |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 5: Gerbang Logika Lain (Cont..)
A | B | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Jenis Gerbang | Simbol Grafis dan Fungsi Aljabar | Tabel Kebenaran | Timing Diagram
EX-OR |  |  | 
EX-NOR |  |  | 
A | B | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6: Menurunkan Tabel Kebenaran
Contoh :
1.
A | B | A | Y
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
2.
A | B | C | B+C | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7: Cont..
3.
Y = 1, jika AB = 1 atau CD = 1
    AB = 1, jika A = 1 dan B = 1
    CD = 1, jika C = 1 dan D = 1
A | B | C | D | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 8: ALJABAR BOOLE
Hukum – hukum Aljabar Boole :
Komutatif : A + B = B + A
A . B = B . A
Asosiatif : A+(B+C) = (A+B)+C
A ( B C ) = ( A B ) C
Distributif : A(B+C) = AB + AC
A+(BC) = (A+B).(A+C)

## Slide 9
Aturan – aturan Aljabar Boole :
A . 0 = 0
A . 1 = A
A . A = A
A . A = 0
A + 0 = A
A + 1 = 1
A + A = A
A + A = 1
A = A
A + A B = A + B
A + A B = A + B
AND
OR
Ket.
Penjabaran aturan 10 :
A + A B = A (1+B) + A B
= A + AB + A B
= A + B (A + A)
A + A B = A + B 1
Penjabaran aturan 11 :
A + A B = A (1+B) + A B
= A + A B + A B
= A + B (A + A)
A + A B = A + B 1

## Slide 10: Teorema De Morgan :
1.
2.
Coba anda buktikan kedua teorema di atas dengan cara
menurunkan tabel kebenaran

## Slide 11: TEKNIK BUBBLE PUSHING
Adalah : suatu metode membentuk rangkaian rangkaian ekivalen berdasarkan Teorema De Morgan.
Cara merubah rangkaian ekivalen :
  Merubah gerbang logika  gerbang AND menjadi OR dan gerbang OR menjadi AND
  Tambahkan bubble jika pada gerbang logika asli tidak terdapat bubble (baik pada input maupun output). Sebaliknya jika pada gerbang logika yang asli terdapat bubble maka pada rangkaian logika ekivalennya bubble dihilangkan.

## Slide 12: Cont..

## Slide 13: GERBANG UNIVERSAL (NAND DAN NOR)
Terkadang perlu modifikasi rangkaian ke dalam gerbang NAND dan NOR
Modifikasi dari gerbang logika dasar ke gerbang logika NAND atau NOR, dapat dipakai 2 metode :
  Modifikasi dari persamaan logika
  Modifikasi dari diagram gerbang logika

## Slide 14: Cont…
Modifikasi dari Persamaan Logika
Modifikasi ke gerbang NAND
  Y = A  Y = A . A atau Y = A . 1
  Y = A . B  Y = A . B
  Y = A + B  Y = A + B  Y = A . B
Modifikasi ke gerbang NOR
  Y = A  Y = A + A atau Y = A + 1
  Y = A . B  Y = A . B  Y = A + B
  Y = A + B  Y = A + B

## Slide 15: Cont…
Modifikasi dari Diagram Gerbang Logika
Gerbang Dasar
Gerbang yang dimanipulasi ke dalam NAND

## Slide 16: Cont…
Gerbang Dasar
Gerbang yang dimanipulasi ke dalam NOR

## Slide 17
Contoh Soal :
Modifikasi rangkaian berikut dengan menggunakan gerbang NAND saja dan NOR saja dengan menggunakan metode persamaan logika dan metode diagram gerbang logika !

## Slide 18: Cont…
Metode Diagram Gerbang Logika
  Modifikasi ke dalam bentuk NAND saja
Rangkaian tsb dapat disederhanakan menjadi :

## Slide 19: Cont…
  Modifikasi ke dalam bentuk NOR saja

## Slide 20
Soal :
Modifikasilah persamaan atau rangkaian logika di bawah ini dengan menggunakan gerbang NAND saja dan NOR saja !
a.
b.