## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Komponen Level Register

## Slide 2: KOMPONEN LEVEL REGISTER
Rangkaian Kombinational
  Rangkaian dimana setiap outputnya hanya merupakan fungsi input pada suatu saat tertentu saja.
  Dimana komponennya terdiri dari Multiplexer, Demultiplexer, Decoder, Encoder, Arithmetic Elements
Rangkaian Sequential
  Rangkaian dimana setiap outputnya tidak hanya tergantung pada input waktu itu saja, tetapi juga pada keadaan input sebelumnya.
  Dimana komponennya terdiri dari Paralel Register, Shift Register dan Counter.

## Slide 3: MULTIPLEXER
Merupakan alat yang digunakan memilih data yang masuk dari beberapa sumber ke satu saluran data.
Multiplexer sering disebut MUX
Berapa banyak pin yang dibutuhkan?
  Tergantung jumlah input

## Slide 4: Multiplexer 2 ke 1
Select | Data |  | Out
S0 | A | B | 
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
S0A
S0B

## Slide 5: Mux 4 ke 1
Select |  | Data |  |  |  | Out
S1 | S0 | A | B | C | D | 
0 | 0 | A | B | C | D | A
0 | 1 | A | B | C | D | B
1 | 0 | A | B | C | D | C
1 | 1 | A | B | C | D | D

## Slide 6: DEMULTIPLEXER
Data distributor
Kebalikan dari Multiplexer, operasi ini akan mengambil sebuah input dan menyebarkannya beberapa output bersesuaian
Disebut Demux

## Slide 7: RANGKAIN DEMULTIPLEXER
Select |  | Data | Output |  |  | 
S1 | S0 | A | O0 | O1 | O2 | O3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 8: DECODER
DECODER
Sirkuit kombinasional yang mendeteksi terjadinya pola biner diskret pada inputnya dan menghasilkan output unik yang berhubungan setiap kode yang terdeteksi.
Jika ada n variabel input, maka decoder akan mempunyai sampai sejumlah 2n output.

## Slide 9: RANGKAIN DECODER
Select |  | Output |  |  | 
S1 | S0 | O0 | O1 | O2 | O3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 10: RANGKAIAN 3 TO 8 DECODER

## Slide 11: TABEL KEBENARAN
INPUT
OUTPUT
A
B
C
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 12: ENCODER
Rangkaian yang digunakan untuk membuat alamat atau nama dari aktif input line, oleh karena itu ini merupakan kebalikan decoder.
Biasanya encoder mempunyai 2k input line dan k output jalur alamat.
Contoh Encoder yaitu: Desimal to BCD, hex to biner, octal to biner, dll

## Slide 13: RANGKAIAN DESIMAL TO BCD ENCODER

## Slide 14
Register adalah alat penyimpanan sementara hasil dari tahapan operasi arithmetika dan logika; mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama.
Register berada dalam CPU.
Register

## Slide 15
Di dalam prosesor terdapat sekumpulan register yang berfungsi sebagai memori yang sangat cepat dan kecil kapasitasnya.
Register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer.
Register tersebut termasuk accumulator, index register, stack pointer, general-puposes register, ditambah code information pada kondisi apa pun
Istilah register saat ini dapat merujuk kepada kumpulan register yang dapat diindeks secara langsung untuk melakukan input/output terhadap sebuah instruksi yang didefinisikan oleh set instruksi
Register (2)

## Slide 16: Register (3)
Andang, Elektronika Komputer Digital
16
Register berupa kumpulan dari elemen-elemen memori (flip-flop)
yang bekerja bersama sebagai satu unit. Register yang paling
sederhana hanya dipakai untuk penyampaian data biner. Jenis
register lain mempunyai karakteristik menggeser data ke kanan atau
ke kiri disamping mempunyai karakteristik memori.
Register geser di susun dari flip-flop, yang bisa digunakan sebagai
memori untuk mengubah data seri ke paralel atau data paralel ke
seri. Jenis-jenis register geser diidentifikasi berdasarkan bagaimana
cara data dimuat dan dibaca dari unit penyimpanan.

## Slide 17: Contoh, Shift Register
A, B, C, dan D adalah sinyal masukan. Saat clock (pemicu) diaktifkan (Logika 1), maka data yang ada akan dikeluarkan secara bersama-sama ke Q3, Q2, Q1, dan Q0.
Saat clock kembali tidak dipicu (Logika 0), maka apapun masukannya, keluaran Q akan tetap.

## Slide 18: Adder
Komputer dan kalkulator melakukan operasi penjumlahan atas dua bilangan biner secara berturut-turut digit demi digit yang mana tiap-tiap bilangan biner dapat memiliki beberapa digit biner

## Slide 19: Proses Penjumlahan
Proses penjumlahan dimulai dengan menjumlahkan LSB dari augend (bilangan yang ditambah) dan addend (bilangan penambah). Jadi , 1 + 1 = 10 , yang berarti bahwa sum untuk posisi ini sama dengan 0 dengan carry 1. Carry ini harus ditambahkan pada posisi berikutnya, yaitu dijumlahkan menjadi satu dengan augend dan addend pada posisi tersebut.

## Slide 20
Jadi, pada posisi kedua, 1 + 0 + 1 = 10, sum nya sama dengan 0 dan carry 1. Carry ini ditambahkan pada posisi berikutnya bersama-sama dengan bit-bit augend dan addend pada posisi itu, dan demikian seterusnya untuk posisi-posisi yang lainnya.

## Slide 21: Contoh Proses Penjumlahan

## Slide 22: Rangkaian Penjumlahan Biner
Pada rangkaian penjumlahan biner dibagi menjadi 2
Half Adder
Full Adder

## Slide 23: Half Adder
Half adder adalah suatu rangkaian penjumlah system bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja.

## Slide 24: Rangkaian
Rangkaian half adder mempunyai 2 masukan dan 2 keluaran yaitu Summary out (Sum) dan Carry out (Carry). Secara blok diagramdapat digambar sebagai berikut :

## Slide 26: Fungsi logika half Adder
Persamaan Logikanya adalah
Sum = (A’.B)+(A.B’) serta Carry = A.B

## Slide 27: Half Adder dapat diimplementasikan dengan menggunakan EX-OR gate atau susunan gate yang membentuk fungsi EX-OR untuk sum dan AND gate untuk carry. Rangkaian HA dapat ditunjukkan pada gambar (a) untuk HA yang disusun dari EX-OR dan AND dan gambar (b)untuk HA yang disusun dari AND, OR dan NOT gate

## Slide 28: FULL ADDER
Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit.Ciri pokok dari Full adder dibandingkan dengan half adder terletak pada jenis/jumlah masukan. Pada Full adder terdapat tambahan satu masukan, yaitu Carry_in.

## Slide 29: Penjumlahan

## Slide 30
Rangkaian FA dapat disusun oleh dua buah HA yang di-OR-kan

## Slide 31: Tabel Kebenaran FA
Dari tabel kebenaran diatas dapat dituliskan ekspresi logika untuk Sum dan carry

## Slide 32: Ripple-Carry-Adder

## Slide 33: Comparator
Adalah suatu rangkaian kombinasi yang
berfungsi sebagai pembanding 2 variabel
dengan multi bit.
Gambar Blok Diagram Comparator
Comparator
A>B
A<B
A=B
A
B

## Slide 34: Contoh.
Rancang rangkaian kombinasi sebagai
Comparator untuk membandingkan A dan
B yang terdiri dari 1 bit.
Jawab.
Tabel kebenaran.
I N P U T | O U T P U T |  | 
A B | A > B | A < B | A = B
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 1

## Slide 35: Lanjutan ……..
Persamaan Boolean
F (A > B) = AB’
F (A < B) = A’B
F (A = B) = (AB)’ + AB = (A + B)’

## Slide 36: Lanjutan …….
Rangkaian Logika
Tugas.
Rancang dengan Comparator untuk membandingkan A dan B yang masing – masing variabel terdiri dari 2 bit
A
B
A>B
A<B
A=B