## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer
Arsitektur Prosesor
RISC VS CISC

## Slide 2: Sistem Komputer
Sistem adalah Suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan.
Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktifitas dengan menggunakan komputer.
Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi.

## Slide 3: Sistem Komputer
Input
Central
Processing Unit
(CPU)
Output
Memory
Komponen utama Sistem Komputer :
CPU
Memori ( primer dan sekunder ).
Peralatan masukan/keluaran ( I/O devices )

## Slide 4: Elemen-elemen Sistem komputer
Hardware (perangkat keras)
Software (perangkat lunak)
- Sistem Operasi
- Program Aplikasi
- Bahasa pemograman
Brainware (Pengguna)

## Slide 5: Konfigurasi Hardware
PERIPHERAL DEVICE
Process Device
Input
Device
Output
Device
MEMORY
RAM
ROM
ALU
CU
Keyboard
Mouse
Joystick
Light Pen
dll
Monitor
Printer
Ploter
dll

## Slide 6: CPU
CPU merupakan tempat pemroses instruksi- instruksi program.
pada komputer mikro disebut dengan micro-processor ( pemroses mikro ).
berupa chip yang terdiri dari ribuan hingga jutaan transistor

## Slide 7: Komponen CPU
Input / Output
CPU
Memory
Aritmatic and Logical Unit
(ALU)
Register
Control Unit (CU)
Sistem Bus
Komponen CPU terdiri dari :
Control Unit - Register
ALU - Sistem bus

## Slide 8: Control Unit (CU)
mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output
mengambil instruksi-instruksi dari memori utama
mengambil data dari memori utama untuk diproses
mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU
mengirim hasil proses ke memori utama untuk disimpan dan pada saatnya disajikan ke alat output.
Bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada di sistem komputer, yaitu :

## Slide 9: Aritmatic and Logical Unit (ALU)
Tugas utama adalah melakukan semua perhitungan aritmatika dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika.

## Slide 10: Register
Alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses.
Terdiri dari :
- Register untuk alamat dan buffer
- Register untuk eksekusi instruksi
Notes: Secara analogi, register diibaratkan sebagai ingatan di otak bila melakukan pengolahan data secara manual, otak diibaratkan CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan & perbandingan logika.
Program berisi kumpulan instruksi-instruksi dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai meja. Kita mengerjakan program tersebut dengan memproses satu per satu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya, dimulai dari instruksi yang pertama dan berurutan hingga yang terakhir. Instruksi dibaca dan diingat ( instruksi yang sedang diproses disimpan di register ). Misal : instruksi HITUNG C = A + B, maka kita membutuhkan data untuk nilai A dan B di meja ( tersimpan di memori utama ). Data dan instruksi ini dibaca dan masuk ingatan (data & instruksi yang sedang diproses disimpan di register), misal A bernilai 3 dan B bernilai 2. Berarti saat ini di ingatan otak tersimpan suatu instruksi, nilai A, nilai B sehingga nilai C dapat dihitung yaitu sebesar 5 ( proses perhitungan di ALU ). Hasil perhitungan ini ditulis kembali ke meja ( hasil disimpan di memori utama ).
Setelah semua selesai, kemungkinan data,program,hasil disimpan secara permanen untuk keperluan di lain hari sehingga disimpan di lemari kabinet ( penyimpanan sekunder ).

## Slide 11: Buffer Register
MAR ( Memory Address Register )
Untuk mencatat alamat memori yang akan diakses ( baik yang akan ditulisi maupun dibaca )
MBR ( Memory Buffer Register )
Untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang alamatnya ditunjuk MAR atau untuk menampung data dari memori ( yang alamatnya ditunjuk oleh MAR ) yang akan dibaca.
I/O AR ( I/O Address Register )
Untuk mencatat alamat port I/O yang akan diakses agar dapat dipergunakan ( baik akan ditulisi / dibaca ).
I/O BR (I/O Buffer Register)
Untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang alamatnya ditunjuk I/O AR atau untuk menampung data dari port ( yang alamatnya ditunjuk oleh I/O AR ) yang akan dibaca.

## Slide 12: Instruction Register
PC ( Program Counter )
Mencatat alamat memori dimana instruksi di dalamnya akan dieksekusi
IR ( Instruction Register )
Menampung instruksi yang akan dilaksanakan
AC ( Accumulator )
Menyimpan data sementara baik data yang sedang diproses atau hasil proses.

## Slide 13: I/O Interconection (Sistem Bus)
Input-Output ( I/O ) Interconection merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal dalam sebuah CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register serta menghubugkan CPU dengan bus-bus eksternal diluar CPU.

## Slide 14: STORED PROGRAM KOMPUTER
Notes: pada mulanya Perkembangan mesin yang menyerupai CPU seperti sekarang, salah satu contohnya ENIAC,
mengharuskan melakukan pengkabelan ulang untuk setiap tugas yang diberikan. Mesin dengan pola kerja seperti ini sering disebut sebagai "fixed-program computers" atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, "komputer dengan program terdefinisi tetap" tetap disini bisa berarti kaku
karena komputer tersebut mengharuskan pengaturan secara fisik untuk menjalankan program yang berbeda. Istilah "CPU" seringkali diartikan sebagai piranti peng-eksekusi perangkat lunak (program komputer), perangkat selanjutnya yang lebih cocok disebut sebagai CPU merupakan komputer dengan konsep "stored-program computer".

## Slide 15: Fixed Program Computer
Pada mulanya Perkembangan mesin CPU mengharuskan pengkabelan (konfigurasi ulang) pada setiap tugas yang diberikan.
pola kerja komputer seperti ini sering disebut dengan “fixed-program computers”
Contoh ENIAC
Notes: ENIAC ( Electronic Numerical Integrator and Calculator ) dibuat tahun 1943 - 1945 oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert. Merupakan komputer raksasa dengan berat 30 ton, 18000 tabung vakum, 70000 resistor, 10000 kapasitor, membutuhkan daya listrik 140 KW sehingga membutuhkan ruang khusus dengan AC seluas 1500 kaki persegi. Kecepatan melalukan operasi penjumlahan adalah 5000 kali per detik, 300 perkalian per detik. Menggunakan sistem desimal, diprogram secara manual melalui saklar.
Gambar diatas bagian atas menunjukkan programmer memberikan instruksi dengan cara menghubungkan antar komponen dengan saklar. Gambar diatas bagian bawah menunjukkan seorang teknisi mencari dan mengganti sebuah tabung hampa yang rusak dari 18000 tabung hampa. Tahun 1955 ENIAC tidak digunakan lagi.

## Slide 16: Stored Program Computer
Intruksi pengkabelan digantikan menggunakan program yang disimpan dalam memori berkecepatan tinggi.
Komputer terbagi menjadi empat bagian utama: ALU, CU, memori, dan I/O
Konrad Zuse telah mengusulkan ide dikenal dengan Harvard architecture of the Harvard Mark I
John Von Neumann seorang pakar matematik menyebarkan tulisannya yang berjudul "First Draft of a report on the EDVAC".
Notes: ide dari stored-program computer telah ada semenjak perancangan ENIAC, tetapi langsung ditinggalkan untuk mempercepat penyelesaian ENIAC. Pada tanggal 30 Juni 1945, sebelum ENIAC selesai dibangun, John Von Neumann seorang pakar matematik menyebarkan tulisannya yang berjudul "First Draft of a report on the EDVAC". Didalamnya terdapat poin-poin penting rancangan dari stored-program computer yang nantinya akan selesai pada bulan Agustus 1949 (Von Neumann 1945). EDVAC dirancang untuk menampilkan beberapa instruksi (atau operasi) dengan variasi tipe instruksi yang sangat beragam. Instruksi ini dapat dikombinasikan untuk menghasilkan program yang diperlukan oleh pengoprasian EDVAC. Perubahan ini sangat signifikan, karena program yang ditulis untuk EDVAC disimpan pada memori komputer berkecepatan tinggi daripada melakukan pengkabelan secara fisik untuk setiap instruksi yang berbeda. Hal ini menjawab keterbatasan dari ENIAC, yang menyita waktu dan tenaga yang cukup banyak hanya untuk mengatur komputer dalam menyelesaikan sebuah tugas. Dengan rancangan Von Neumann, program, atau perangkat lunak, yang dijalankan oleh (atau pada) EDVAC dapat diubah dengan mudah hanya dengan mengubah isi dari memori komputer.

## Slide 17: Arsitektur Harvard
Merupakan arsitektur yang diciptakan oleh Konrad Zuse.
Pada arsitektur Harvard, data dan program di simpan dalam memori berbeda.
Arsitektur ini digunakan pada komputer-komputer tertentu.

## Slide 18: Arsitektur Van Neumann
Merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann.
Pada arsitektur von Neumann, data dan program di simpan dalam satu memori.
Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini.

## Slide 19: Stored Program Computer
Harvard
Architecture
Von Neumann
Architecture
CPU
CPU
INPUT
OUTPUT
DATA
and
PROGRAM
STORAGE
ALU
CU
INPUT
OUTPUT
DATA
STORAGE
ALU
CU
DATA
STORAGE

## Slide 20: INSTRUKSI KOMPUTER

## Slide 21: Instruksi Komputer
Merupakan perangkat lunak yang dijalankan oleh processor secara sekuensial.
Terdiri dari deretan bit-bit logik 1 atau 0 yang ada di memori program.
Biasanya direpresentasikan dengan menggunakan bilangan Hexa (HEX)
Untuk memudahkan bagi manusia, maka dibuatlah bahasa assembler (mnemonik), yang direpresentasikan dengan penyingkatan kata-kata yang dimengerti manusia.
Notes: Sistem mikrokontroler selalu terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat lunak ini merupakan deretan perintah atau instruksi yang dijalankan oleh prosesor secara sekuensial. Instruksi itu sendiri sebenarnya adalah bit-bit logik 1 atau 0 (biner) yang ada di memori program. Angka-angka biner ini jika lebarnya 8 bit disebut byte dan jika 16 bit disebut word. Deretan logik biner inilah yang dibaca oleh prosesor sebagai perintah atau instruksi. Supaya lebih singkat, angka biner itu biasanya direpresentasikan dengan bilangan hexa (HEX). Tetapi bagi manusia, menulis program dengan angka biner atau hexa sungguh merepotkan. Sehingga dibuatlah bahasa assembler yang direpresentasikan dengan penyingkatan kata-kata yang cukup dimengerti oleh manusia.
Bahasa assembler ini biasanya diambil dari bahasa Inggris dan presentasinya itu disebut dengan Mnemonic. Masing-masing pabrik mikroprosesor melengkapi chip buatannya dengan set instruksi yang akan dipakai untuk membuat program.

## Slide 22: Contoh :
Biner Hexa Mnemonic
10110110 B6 LDAA ...
10010111 97 STAA ...
01001010 4A DECA ...
10001010 8A ORAA ...
00100110 26 BNE ...
00000001 01 NOP...
01111110 7E JMP ...

## Slide 23: CISC
Complex Intruction Set Computer
Merupakan set intruksi set instruksi yang kompleks dan lengkap yang dimiliki oleh sebuah prosesor tersebut.
Contoh digunakan pada :
- 8HC11 buatan Motorola
- 80C51 dari Intel
- pentium 4,dual core,core 2 duo, core i3, core i5, core i7
Notes: CISC adalah singkatan dari Complex Intruction Set Computer dimana prosesor tersebut memiliki set instruksi yang kompleks dan lengkap. Sedangkan RISC adalah singkatan dari Reduced Instruction Set Computer yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit. Karena perbedaan keduanya ada pada kata set instruksi yang kompleks atau sederhana (reduced), maka mari kita bahas sedikit tentang intruksi itu sendiri.

## Slide 24: RISC
Reduced Instruction Set Computer
Merupakan set instruksi program yang lebih sedikit yang dimiliki oleh prosesor
Contoh digunakan pada :
- PIC12/16CXX dari Microchip
- COP8 buatan National Semiconductor
- prosesor power PC, Sparc, Alpha, Ultra sparc
Notes: CISC adalah singkatan dari Complex Intruction Set Computer dimana prosesor tersebut memiliki set instruksi yang kompleks dan lengkap. Sedangkan RISC adalah singkatan dari Reduced Instruction Set Computer yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit. Karena perbedaan keduanya ada pada kata set instruksi yang kompleks atau sederhana (reduced), maka mari kita bahas sedikit tentang intruksi itu sendiri.

## Slide 25: Perkalian Dua Bilangan dalam Memori
Pada bagian kiri terlihat sebuah struktur memori (yang disederhanakan) suatu komputer secara umum.
Memori tersebut terbagi menjadi beberapa lokasi yang diberi nomor 1 (baris): 1 (kolom) hingga 6:4. Unit eksekusi bertanggung-jawab untuk semua operasi komputasi. Namun, unit eksekusi hanya beroperasi untuk data-data yang sudah disimpan ke dalam salah satu dari 6 register (A, B, C, D, E atau F).
Misalnya, kita akan melakukan perkalian (product) dua angka, satu disimpan di lokasi 2:3 sedangkan lainnya di lokasi 5:2, kemudian hasil perkalian tersebut dikembalikan lagi ke lokasi 2:3.

## Slide 26: Menggunakan Pendekatan CISC
Tujuan utama dari arsitektur CISC adalah melaksanakan suatu perintah cukup dengan beberapa baris bahasa mesin sedikit mungkin. Hal ini bisa tercapai dengan cara membuat perangkat keras prosesor mampu memahami dan menjalankan beberapa rangkaian operasi. Untuk tujuan contoh kita kali ini, sebuah prosesor CISC sudah dilengkapi dengan sebuah instruksi khusus, yang kita beri nama MULT. Saat dijalankan, instruksi akan membaca dua nilai dan menyimpannya ke 2 register yang berbeda, melakukan perkalian operan di unit eksekusi dan kemudian mengambalikan lagi hasilnya ke register yang benar. Jadi instruksi-nya cukup satu saja…
  MULT 2:3, 5:2
MULT dalam hal ini lebih dikenal sebagai “complex instruction”, atau instruksi yang kompleks. Bekerja secara langsung melalui memori komputer dan tidak memerlukan instruksi lain seperti fungsi baca maupun menyimpan.

## Slide 27
Satu kelebihan dari sistem ini adalah kompailer hanya menerjemahkan instruksi-instruksi bahasa tingkat-tinggi ke dalam sebuah bahasa mesin. Karena panjang kode instruksi relatif pendek, hanya sedikit saja dari RAM yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi tersebut.

## Slide 28: Menggunakan Pendekatan RISC
Prosesor RISC hanya menggunakan instruksi-instruksi sederhana yang bisa dieksekusi dalam satu siklus.
Dengan demikian, instruksi ‘MULT’ sebagaimana dijelaskan sebelumnya dibagi menjadi tiga instruksi yang berbeda, yaitu “LOAD”, yang digunakan untuk memindahkan data dari memori ke dalam register, “PROD”, yang digunakan untuk melakukan operasi produk (perkalian) dua operan yang berada di dalam register (bukan yang ada di memori) dan “STORE”, yang digunakan untuk memindahkan data dari register kembali ke memori.
Berikut ini adalah urutan instruksi yang harus dieksekusi agar yang terjadi sama dengan instruksi “MULT” pada prosesor RISC (dalam 4 baris bahasa mesin):
LOAD A, 2:3 LOAD B, 5:2 PROD A, B STORE 2:3, A

## Slide 29
Awalnya memang terlihat kurang efisien, hal ini dikarenakan semakin banyak baris instruksi, semakin banyak lokasi RAM yang dibutuhkan untuk menyimpan instruksi-instruksi tersebut. Kompailer juga harus melakukan konversi dari bahasa tingkat tinggi ke bentuk kode instruksi 4 baris tersebut.

## Slide 30
Bagaimanapun juga, strategi pada RISC memberikan beberapa kelebihan. Karena masing-masing instruksi hanya membutuhkan satu siklus detak untuk eksekusi, maka seluruh program (yang sudah dijelaskan sebelumnya) dapat dikerjakan setara dengan kecepatan dari eksekusi instruksi “MULT”.
Secara perangkat keras, prosesor RISC tidak terlalu banyak membutuhkan transistor dibandingkan dengan CISC, sehingga menyisakan ruangan untuk register-register serbaguna (general purpose registers). Selain itu, karena semua instruksi dikerjakan dalam waktu yang sama (yaitu satu detak), maka dimungkinkan untuk melakukan pipelining.

## Slide 31
Memisahkan instruksi “LOAD” dan “STORE” sesungguhnya mengurangi kerja yang harus dilakukan oleh prosesor. Pada CISC, setelah instruksi “MULT” dieksekusi, prosesor akan secara otomatis menghapus isi register, jika ada operan yang dibutuhkan lagi untuk operasi berikutnya, maka prosesor harus menyimpan-ulang data tersebut dari memori ke register. Sedangkan pada RISC, operan tetap berada dalam register hingga ada data lain yang disimpan ke dalam register yang bersangkutan.

## Slide 32: RISC vs CISC
CISC | RISC
Penekanan pada perangkat keras | Penekanan pada perangkat lunak
Termasuk instruksi kompleks multi-clock | Single-clock, hanya sejumlah kecil instruksi
Memori-ke-memori: “LOAD” dan “STORE” saling bekerjasama | Register ke register: “LOAD” dan “STORE” adalah instruksi2 terpisah
Ukuran kode kecil, kecepatan rendah | Ukuran kode besar, kecepatan (relatif) tinggi
Transistor digunakan untuk menyimpan instruksi2 kompleks | Transistor banyak dipakai untuk register memori

## Slide 33: CONTOH CISC dan RISC
MOVLW 0x10
MOVWF Reg1
MOVLW 0x05
MOVWF Reg2
CLRW
LOOP ADDWF Reg1,0
CFSZ Reg2,1
GOTO LOOP
LDAA #$5
LDAB #$10
MUL
perhitungan perkalian 5 X 10
CISC RISC
Notes: Program 5x10 dengan CISC 68HC11
Program 5x10 dengan RISC PIC16CXX
Prosesor PIC16CXX yang RISC ini, tidak memiliki instruksi perkalian yang khusus. Tetapi perkalian 5x10 itu sama saja dengan penjumlahan nilai 10 sebanyak 5 kali. Kelihatannya membuat program assembly dengan prosesor RISC menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan prosesor CISC. Tetapi perlu diingat, untuk membuat instruksi yang kompleks seperti instruksi MUL dan instruksi lain yang rumit pada prosesor CISC, diperlukanhardware yang kompleks juga. Dibutuhkan ribuan gerbang logik (logic gates) transistor untuk membuat prosesor yang demikian. Instruksi yang kompleks juga membutuhkan jumlah siklus mesin (machine cycle) yang lebih panjang untuk dapat menyelesaikan eksekusinya. Instruksi perkalian MUL pada 68HC11 memerlukan 10 siklus mesin dan instruksi pembagiannya memerlukan 41 siklus mesin.
Pendukung RISC berkesimpulan, bahwa prosesor yang tidak rumit akan semakin cepat dan handal. Hampir semua instruksi prosesor RISC adalah instruksi dasar (belum tentu sederhana), sehingga instruksi-instruksi ini umumnya hanya memerlukan 1 siklus mesin untuk menjalankannya. Kecuali instruksi percabangan yang membutuhkan 2 siklus mesin. RISC biasanya dibuat dengan arsitektur Harvard, karena arsitektur ini yang memungkinkan untuk membuat eksekusi instruksi selesai dikerjakan dalam satu atau dua siklus mesin.
Sebagai perbandingan jumlah instruksi pada prosesor RISC, COP8 hanya dilengkapi dengan 58 instruksi dan PIC12/16CXX hanya memiliki 33 instruksi saja. Untuk merealisasikan instruksi dasar yang jumlah tidak banyak ini, mikroprosesor RISC tidak memerlukan gerbang logik yang banyak. Karena itu dimensi dice IC dan konsumsi daya prosesor RISC umumnya lebih kecil dibanding prosesor CISC. Bukan karena kebetulan, keluarga mikrokontroler PICXX banyak yang dirilis ke pasar dengan ukuran mini. Misalnya PIC12C508 adalah mikrokontroler DIP 8 pin.
CISC dan RISC perbedaannya tidak signifikan jika hanya dilihat dari terminologi set instruksinya yang kompleks atau tidak (reduced). Lebih dari itu, RISC dan CISC berbeda dalam filosofi arsitekturnya. Filosofi arsitektur CISC adalah memindahkan kerumitan software ke dalam hardware. Teknologi pembuatan IC saat ini memungkinkan untuk menamam ribuan bahkan jutaan transistor di dalam satu dice. Bermacam-macam instruksi yang mendekati bahasa pemrogram tingkat tinggi dapat dibuat dengan tujuan untuk memudahkan programmer membuat programnya. Beberapa prosesor CISC umumnya memiliki microcode berupa firmware internal di dalam chip-nya yang berguna untuk menterjemahkan instruksi makro. Mekanisme ini bisa memperlambat eksekusi instruksi, namun efektif untuk membuat instruksi-instruksi yang kompleks. Untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang membutuhkan singlechip komputer, prosesor CISC bisa menjadi pilihan.
Sebaliknya, filosofi arsitektur RISC adalah arsitektur prosesor yang tidak rumit dengan membatasi jumlah instruksi hanya pada instruksi dasar yang diperlukan saja. Kerumitan membuat program dalam bahasa mesin diatasi dengan membuat bahasa program tingkat tinggi dan compiler yang sesuai. Karena tidak rumit, teorinya mikroprosesor RISC adalah mikroprosesor yang low-cost dalam arti yang sebenarnya. Namun demikian, kelebihan ruang pada prosesor RISC dimanfaatkan untuk membuat sistem-sistem tambahan yang ada pada prosesor modern saat ini. Banyak prosesor RISC yang di dalam chip-nya dilengkapi dengan sistem superscalar, pipelining, caches memory, register-register dan sebagainya, yang tujuannya untuk membuat prosesor itu menjadi semakin cepat.

## Slide 34: OPCODE DAN OPERAND

## Slide 35: Opcode
Adalah sekelompok bit yang menunjukkan operasi
Contoh
- Add
- OR
- Mul
- Sub
- dll

## Slide 36: Operand
Suatu nama yang digunakan untuk data atau objek yang akan di eksekusi
Contoh :
MOV A,5
MOV B,10
MUL A,B
Mul adalah Opcode
A dan B adalah operand

## Slide 37: SIKLUS INSTRUKSI

## Slide 38: Siklus Instruksi
Terdiri dari siklus fetch dan siklus excecute dan Siklus Store
Start
Fetch
excecute
Store
Halt

## Slide 39: Siklus Instruksi
Fetch
Mengambil opcode dan operand dari memori
Excecute
Melakukan Proses eksekusi operan oleh ALU
Store
Menyimpan hasil eksekusi

## Slide 40: KOMPUTASI SINGLE DAN PARALEL

## Slide 41: Komputasi Single
adalah proses atau pekerjaan komputasi di komputer yang hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu waktu

## Slide 42: Komputasi Paralel
adalah proses atau pekerjaan komputasi di komputer dengan memakai suatu bahasa pemrograman yang dijalankan secara paralel pada saat yang sama.
Contoh :
- multi tasking
- multi processing
Notes: Secara umum komputasi paralel diperlukan untuk meningkatkan kecepatan komputasi bila dibandingkan dengan pemakaian komputasi pada komputer tunggal

## Slide 43: Multi processing
Pemrosesan paralel (parallel processing) adalah penggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan.
Notes: Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbea-beda tanpa berkaitan di antaranya.

## Slide 44: TAKSONOMI KOMPUTER

## Slide 45: Taksonomi FLynn
Taksonomi Flynn, dalam arsitektur komputer, adalah sebuah klasifikasi yang dibuat oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966.
Klasifikasi ini dibuat berdasarkan jumlah instruksi yang berjalan simultan dan konkuren, dan juga aliran data yang diprosesnya.
Dalam Taksonomi Flynn, komputer dibagi menjadi empat buah kelas

## Slide 46: Taksonomi Flynn
Single Instruction Single Data Stream (SISD), yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh mesin SISD adalah PC tradisional atau mainframe yang tua.
Multiple Instruction, Single Data Stream (MISD),
yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Komputer ini, tidak memiliki contoh, karena meski pernah dibuat, hal itu dibuat sebagai purwarupa (prototipe), dan tidak pernah dirilis secara massal.

## Slide 47: Taksonomi Flynn
Single Instruction, Multiple Data Stream (SIMD), yaitu sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan adalah operasi paralel. Contoh dari SIMD adalah prosesor larik (array processor), atau GPU.
Multiple Instruction, Multiple Data stream (MIMD), yaitu sebuah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomus yang mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Sistem terdistribusi umumnya dikenal sebagai MIMD, entah itu menggunakan satu ruangan memori secara bersama-sama atau sebuah ruangan memori yang terdistribusi

## Slide 48
 | Satu Instruksi | Banyak Instruksi
Satu Data | Single Instruction Single Data | Multiple Instruction Single Data
Banyak Data | Single Instruction Multiple Data | Multiple Instruction Multiple Data