## Slide 1: IP V4 addressing
Rifki Indra, S.Kom., M.Eng.
http://learning.upnyk.ac.id/
Minggu 3

## Slide 2
Overview
Dasar IP address
Manfaat IP address
Ranges IP address
Network address
Broadcast address
Subnet mask
IP Privat dan IP publik
Latihan soal

## Slide 3
Dasar IP address
IP address (internet protocol) adalah alamat unik yang terassigned di komputer/host untuk berkomunikasi dalam jaringan.
Setiap host harus memiliki alamat yang unik.

## Slide 4
Assign IP address

## Slide 5
Manfaat IP address
Sebagai identitas unik sebuah host
Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan host lain dalam jaringan

## Slide 6
Range IP address V4
Kelas A : 1.0.0.0-126.255.255.255 dengan subnet mask /8
Kelas B : 128.0.0.0-191.255.255.255 dengan subnet mask /16
Kelas C : 192.0.0.0-223.255.255.255 dengan subnet mask /24
Kelas D : 224.0.0.0-239.255.255.255
Kelas E : 240.0.0.0-255.255.255.255
Loopback : 127.0.0.1

## Slide 7
Range Private IP address V4
Kelas | Private IP ranges
A | 10.0.0.0-10.255.255.255
B | 172.16.0.0-172.31.255.255
C | 192.168.0.0-192.168.255.255

## Slide 8
Ranges public IP address V4

## Slide 9
Struktur IP address
Setiap oktet ip address, dapat dilihat pada tabel berikut :
Contoh : berapa bilangan biner dari IP 192.168.5.9?
 | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11000000.10101000.00000101.00001001
192
168
5
9

## Slide 10
Nilai CIDR (classless interdomain routing)
Subnet mask | slash
255.0.0.0 | /8
255.128.0.0 | /9
255.192.0.0 | /10
255.224.0.0 | /11
255.240.0.0 | /12
255.248.0.0 | /13
255.252.0.0 | /14
255.254.0.0 | /15
255.255.0.0 | /16
255.255.128.0 | /17
255.255.192.0 | /18
Subnet mask | slash
255.255.224.0 | /19
255.255.240.0 | /20
255.255.248.0 | /21
255.255.252.0 | /22
255.255.254.0 | /23
255.255.255.0 | /24
255.255.255.128 | /25
255.255.255.192 | /26
255.255.255.224 | /27
255.255.255.240 | /28
255.255.255.248 | /29
Subnet mask | slash
255.255.255.252 | /30
255.255.255.254 | /31
255.255.255.255 | /32

## Slide 11
Subnet mask, network address, broadcast address
Subnet mask (SM) = mendefinisikan kemungkinan jumlah host
Network address (NA)= mengidentifikasi alamat host/computer
Broadcast address (BA)=IP unik untuk mentransimikan paket data ke sistem jaringan

## Slide 12
Mendapatkan jumlah host, network, dan broadcast
Kelas A
Misalkan diketahui : IP 10.0.0.1/8 (255.0.0.0) artinya
Oktet 1 | Oktet 2 | Oktet 3 | Oktet 4
10 | 0 | 0 | 1
00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000001
11111111 | 00000000 | 00000000 | 00000000
00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000000
10 | 0 | 0 | 0
00001010 | 11111111 | 11111111 | 11111111
10 | 255 | 255 | 255
netmask
IP add
jumlahkan
AND ( 1 + 1 = 1, 1+0=0, 0+1 =0, 0+0=0)
AND
NA
BA

## Slide 13
First usable IP dan last Usable IP
Berhubung sudah diketahui bahwa :
Network Address : 10.0.0.0
Broadcast address : 10.255.255.255
Maka first dan last IP addressnya :
Oktet 1 | Oktet 2 | Oktet 3 | Oktet 4
00001010 | 11111111 | 11111111 | 11111111
00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000001
10 | 0 | 0 | 1
00001010 | 11111111 | 11111111 | 11111110
10 | 255 | 255 | 254
First ip
last ip
First IP : 10.0.0.1 dan Last IP : 10.255.255.254
Jumlah host :
(2^n)-2=
(2^24)-2=16.777.214

## Slide 14
Contoh lain :
1. Diketahui : 192.168.1.5/24
2. Diketahui : 172.16.30.20/27
3. Diketahui : 192.168.5.61/30
4. Diketahui : 172.16.31.44/26
5. Diketahui : 203.130.238.81/28
Carilah : network address, broadcast address, jumlah host, first IP usable dan last IP usable.

## Slide 15
Jawaban :192.168.1.5/24
11000000.10101000.00000001.00000101
11111111 .11111111 .11111111 .00000000  /24
11000000.10101000.00000001.00000000
11000000.10101000.00000001.11111111
11000000.10101000.00000001.00000001
11000000.10101000.00000001.11111110
192
168
1
0
Network address
192
168
1
255
Broadcast add
First IP
192
168
1
1
192
168
1
254
Last IP
JUMLAH HOST = (2^n )-2=(2^8)-2=254

## Slide 16
Jawaban :172.16.30.20/27
10101100.00010000.00011110. 00010100
11111111 .11111111 .11111111 . 11100000  /27
10101100.00010000.00011110. 00000000
10101100.00010000.00011110 .00011111
10101100.00010000.00011110.00000001
10101100.00010000.00011110.00011110
172
16
30
0
Network address
172
16
30
31
Broadcast add
First IP
172
16
30
1
172
16
30
30
Last IP
JUMLAH HOST = (2^n )-2=(2^5)-2=30

## Slide 17
Jawaban :192.168.5.61/30
11000000.10101000.00000101.00111101
11111111 .11111111 .11111111 .11111100  /30
11000000.10101000.00000101.00111100
11000000.10101000.00000101.00111111
11000000.10101000.00000101.00111101
11000000.10101000.00000101.00111110
192
168
5
60
Network address
192
168
5
63
Broadcast add
First IP
192
168
5
61
192
168
5
62
Last IP
JUMLAH HOST = (2^n )-2=(2^2)-2=2

## Slide 18
Jawaban :172.16.31.44/26
10101100.00010000.00011111. 00101100
11111111 .11111111 .11111111 . 11000000  /26
10101100.00010000.00011111. 00000000
10101100.00010000.00011111 .00111111
10101100.00010000.00011111 .00000001
10101100.00010000.00000001.00111110
172
16
31
0
Network address
172
16
31
63
Broadcast add
First IP
172
16
31
1
172
16
30
62
Last IP
JUMLAH HOST = (2^n )-2=(2^6)-2=62

## Slide 19
Jawaban :203.130.238.81/28
11001011.10000010.11101110. 01010001
11111111 .11111111 .11111111 . 11110000  /28
11001011.10000010.11101110. 01010000
11001011.10000010.11101110 .01011111
11001011.10000010.11101110 . 01010001
11001011.10000010.11101110. 01011110
203
130
238
80
Network address
203
130
238
95
Broadcast add
First IP
203
130
238
81
203
130
238
94
Last IP
JUMLAH HOST = (2^n )-2=(2^4)-2=14

## Slide 20
Cek apakah ip berikut adalah termasuk usable ip, broadcast ip atau network ip?
203.130.238.80/28
192.168.5.60/30?
172.16.30.31/27?
192.168.10.212/24?
10.10.255.254/16?

## Slide 21: Cara lain

## Slide 23: Referensi
1. William Stalling, Computer Networks
2. Suning S., K., Materi Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, MTI, 2011
3. CCNA, Cisco Certified Network Academy
4. Joshua, S., Jaringan Komputer dan Komunikasi data, MTI, 2010

## Slide 24: Terima kasih netx course subnetting