## Slide 1: Tantangan IOT Networking Bagian 1
Pertemuan Ke-3

## Slide 2: Komponen-komponen IoT Untuk memahami pemahaman kita tentang IoT yang dikutip dari halaman situs computer.org tentang implementasi IoT pada sebuah mobil yang dideksripsikan sebagai berikut :

## Slide 3: Komponen-komponen IoT
Sehingga kita dapat menyimpulkan pada dasarnya IoT dibentuk oleh beberapa komponen yang secara garis besarnya diuraikan dalam tabel berikut :
Komponen IoT Deskripsi
Physical Objects : Misal : lampu, jendela dsb
Sensor : Mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik
Komponen yang menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem, seperti: rem
Things seperti lampu, jendela yang diwakili dengan sebuah
icon dalam sebuah aplikasi
User yang mengendalikan melalui Mobile Apps
Sistem yang mengolah data berdasarkan data yang diperoleh oleh sensor
Middleware digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dari IoT
Actuator :
Virtual Object :
People :
Service :
Platform :
Network :
Kombinasi teknologi nirkabel atau kabel dan protokol yang menyediakan konektivitas dan menghubungkan semua komponen IOT

## Slide 4: Terminologi & Cara Kerja Internet of Things
Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 (tiga) elemen utama pada arsitektur IoT, yakni :
Barang Fisik yang dilengkapi modul IoT,
Perangkat Koneksi ke Internet seperti Modem dan Router Wireless
Cloud Data Center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database.
Seluruh penggunaan barang yang terhubung ke internet akan menyimpan data, data tersebut terkumpul sebagai ‘big data’ yang kemudian dapat di olah untuk di analisa baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun negara asing untuk kemudian di manfaatkan bagi kepentingan masing-masing.

## Slide 5: Konfigurasi Jaringan IOT
P2P (people to people), koneksi P2P ditandai dengan solusi kolaboratif yang memanfaatkan infrastruktur baru dan yang sudah ada, jaringan, perangkat, dan aplikasi. Platform ini menghadirkan jaringan yang secure/aman memungkinkan untuk suara , video dan data yang akan disajikan dalam satu tampilan , ke dan dari setiap titik akhir atau perangkat mobile.
M2P (machine to people), koneksi M2P berarti bahwa orang dapat mengirimkan informasi ke sistem teknis dan menerima informasi dari sistem ini. Koneksi M2P adalah koneksi transaksional , yang berarti arus informasi bergerak di kedua arah, dari mesin ke orang dan dari orang-orang untuk mesin.
M2M (machine to machine), komponen-komponen penting dari sistem M2M modern termasuk sensor , aktuator , dan kontroler . Mereka harus memiliki link komunikasi jaringan dan pemrograman yang menginstruksikan perangkat cara menafsirkan data, dan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan , meneruskan data tersebut.

## Slide 6: Konfigurasi Jaringan IOT

## Slide 7: IP4 vs IP6
IPv4 | IPv6
Panjang alamat 32 bit. Contoh : 192.168.1.1 | Panjang alamat 128 bit. Contoh : 21da:d3:0:2f3b:2aa:ff:fe28:9c5a
Konfigurasi secara manual atau DHCP | Bisa menggunakan address autoconfiguration
Dukungan terhadap IPsec Opsional | Dukungan terhadap IPsec Dibutuhkan
Checksum termasuk pada Header | Checksum tidak masuk dalam Header
Menggunakan ARP Request secara broadcast untuk menterjemahkan alamat IPv4 ke alamat link-layer | ARP Request diganti oleh Neighbor Solitcitation secara multicast
Untuk Mengelola grup pada subnet lokal digunakan Internet Group Management protocol (IGMP) | IGMP telah digantikan fungsinya oleh Multicast Listener Discovery (MLD)
Fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan ada router, menurunkan kinerja router | Fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim
Tidak mensyaratkan ukuran paket pada link- layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. | Paket Link Layer harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 byte

## Slide 8: Tantangan IOT
Keamanan
Dari seluruh tantangan besar dalam perkembangan IOT, keamanan adalah satu yang paling berpengaruh. Apapun yang ada pada jaringan IOT rentan terhadap serangan dari hacker. Banyak perangkat IOT memiliki akses ke informasi pribadi pengguna.
Misal suhu kamar tidur Anda, kalori terbakar saat fitnes, detak jantung, apa yang kita makan, jam tidur Anda, dsb. Informasi tersebut, idealnya adalah konsep yang sangat baik. Namun masalahnya adalah bahwa sistem itu sendiri menyediakan beberapa titik masuk bagi hacker untuk menggunakan informasi pribadi, misal untuk secara otomatis merencanakan perampokan rumah.
Privasi
Hal yang paling berbahaya adalah bahwa sebagian besar perangkat transmisi informasi masuk pada jaringan tanpa enkripsi.

## Slide 9: Tantangan IOT
Media Penyimpanan Data
Big Data membutuhkan kapasitas yang sangat besar. Data tersebut yang berasal dari perangkat yang saling terhubung dalam bentuk streaming dari perangkat IOT. Efek ikutan lainnya adalah, sejumlah besar data yang dihasilkan dari perangkat tersebut akan memicu konsumsi energi lebih besar. Kemudian akan meningkatkan aspek biaya konsumsi energi yang saat ini merupakan beban biaya yang sangat besar untuk menjalankan sistem.
Interoperabilitas
IOT berbicara tentang memberi kita sebuah dunia super pintar, di mana masing-masing dan setiap benda yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari hari akan mendapatkan potensi untuk memahami lingkungan mereka, mengirim data ke cloud tentang kejadian di lingkungannya. Dari sudut pandang teknis, Interoperabilitas adalah salah satu dari seluruh Tantangan IOT utama. IOT memiliki potensi yang sangat besar. Tapi 60% dari nilainya terkunci karena masalah interoperabilitas.

## Slide 10: Tantangan IOT
Pengembangan IOT
Salah satu masalah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang terlibat dalam pengembangan IOT hanya memiliki keahlian dalam perangkat lunak saja. Sekarang dengan mindset pada Revolusi IOT, selain keahlian dalam mengembangkan sebuah software, ada baiknya perlu memiliki pengetahuan tentang perangkat keras.
Standardisasi Teknologi
Dari seluruh tantangan IOT, Standardisasi Teknologi tampaknya adalah sebuah hambatan terbesar. Ada 4 isu yang berbeda yang menciptakan rintangan serius di jalur IOT Standardisasi: Platform, Konektifitas, Model Bisnis, serta Killer Apps

## Slide 11: Tantangan IOT
Implementasi
Implementasi juga merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi IOT. Sifat IOT yang kompleks dan komponen IOT yang heterogen membuat implementasi menjadi lebih sulit.
Koneksi Wireless
Ada banyak pilihan konektivitas nirkabel yang tersedia di pasaran. Memilih jaringan yang tepat untuk ekosistem IOT adalah sebuah tugas berat dan melelahkan. Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah rentang faktor media koneksi wireless adalah: biaya fungsional, biaya server, umur hidup baterai, bandwidth dll.

## Slide 12: Tantangan IOT
Tantangan Lingkungan
Tantangan terbesar yang IOT akan hadapi di masa depan adalah yang timbul dari limbah yang dihasilkan pada lingkungan. Di lain sisi, juga diharapkan bahwa IOT dapat memanfaatkan sejumlah besar bahan baku yang saat ini tersedia. Namun demikian setiap tahun, banyak perangkat yang semakin usang karena kita melakukan upgrade hardware, dan hardware usangnya berakhir di tempat sampah. Sekitar 20 sampai 50 juta ton limbah elektronik dibuang di seluruh dunia setiap tahun.
Energi
Aliran data yang mengalir melalui jaringan IOT membutuhkan pusat data yang besar untuk menanganinya untuk kemudian server memproses tindakan lebih lanjut yang perlu diambil. Sebagai akibatnya konsumsi energi untuk pemrosesan data tersebut menjadi sangat besar.

## Slide 13
Source:
h ttps://bfl-definisi.blogspot.co.id/2016/12/apa-itu- i nternet-of-things-contoh-iot.html
h ttp://www.mobnasesemka.com/internet-of- t hings/
h ttp://tipnya.blogspot.co.id/2013/01/perbedaan- i pv4-dengan-ipv6-kelebihan.html
h ttps://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP_versi_6
https://www.warungstmj.com/sepuluh-tantangan- internet-of-things/

## Slide 14: Tugas
Jelaskan yg dimaksud dgn Sensor
Jelaskan yg dimaksud dgn Actuator
Jelaskan konfigurasi jaringan People to People
Jelaskan konfigurasi jaringan Machine to People