## Slide 1: Dasar Komunikasi data dan Jaringan Komputer
Rifki Indra, S.Kom., M.Eng.
http://learning.upnyk.ac.id/
Minggu 2

## Slide 2
Overview
Komunikasi data
Definisi Jaringan komputer
Manfaat Jarkom
Data networking components
Membangun jaringan kecil
Media jaringan
Devices jaringan
Topologi Jaringan

## Slide 3
Dasar Komunikasi Data
1. Komunikasi adalah saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan
2. Informasi bisa berupa suara percakapan (voice), musik (audio), gambar diam (photo), gambar bergerak (video), atau data digital
3. Komunikasi bisa dilakukan diantara 2 atau lebih tempat yang berdekatan atau pun berjauhan

## Slide 4
Sejarah komunikasi
Kentongan: Orang Indonesia menggunakan kentongan untuk menyampaikan informasi tentang kebakaran, bencana alam, kejahatan, panggilan untuk kumpul, dll.
Asap: orang indian menggunakan kode asap
Cermin: digunakan untuk memantulkan sinar matahari
Semaphore/morse: pramuka menggunakan kode bendera dan cara-cara lain sesuai dengan jamannya

## Slide 5
Perkembangan terkini
Perkembangan berbasis Teknologi Informasi
Dibutuhkan informasi yang tepat, mudah, cepat dan aman
Mengarah ke suatu sistem jaringan

## Slide 6
Model Komunikasi
Sumber
  Menghasilkan data untuk ditransmisikan
Pemancar
  Mengubah data menjadi sinyal yg dapat dipancarkan
Media/system Transmisi
  Membawa data
Penerima
  Mengubah sinyal yg diterima menjadi data
Tujuan
  Pengambilan data

## Slide 7: Diagram-model komunikasi yg disederhanakan

## Slide 8: Model komunikasi data yang disederhanakan

## Slide 9
Jaringan Komputer
What is Network?
Jaringan :
Kumpulan “benda” yang memiliki fungsi dan bentuk sama.
Jaringan Komputer :
Suatu himpunan komputer dan sejenisnya yang saling berhubungan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi informasi. (Stalling, 2000)

## Slide 10
Manfaat
Jaringan untuk perusahaan
  Resource sharing
  High reliability
  Saving money
  Skalabilitas
Jaringan untuk umum
  Akses informasi kapan saja & dimana saja
  Komunikasi & interaksi sosial
  Hiburan interaktif

## Slide 11
Dampak dalam kehidupan

## Slide 12
Dampak lain

## Slide 13
Data Networking Components
Komponen utama jaringan :
  Devices
    These are used to communicate with one another
  Medium
    This is how the devices are connected together
  Messages
    Information that travels over the medium
  Rules
    Governs how messages flow across network

## Slide 14
Characteristic Architecture Network
Four characteristics that are addressed by network architecture design :
  Fault tolerance
  Scalability
  Quality of service
  Security

## Slide 15
Membangun Jaringan sederhana
Network Interface card (NIC)

## Slide 16
Macam-macam media
Fiber Optic
Jenis | Lenght | Speed | Harga
1000 base FX | 400m | Up to 1Gbps | Mahal
1000 base SX | 275m |  | 
1000 base LX | 3-10km |  | 

## Slide 17: Macam-macam media
Jenis | Lenght | Harga | Speed
Cat 5 | Max 100m | Murah | Up to 100 Mbps
Cat 5e |  |  | 
Cat 6 |  |  | 

## Slide 18: Type connections of UTP

## Slide 19: Type connections of UTP

## Slide 20: UTP straight VS Cross Over
switch
router
hub
PC
server
PC

## Slide 21: Klasifikasi type kabel
Straight digunakan antar devices yang fungsinya beda
Cross over digunakan antar devices yang fungsinya sama

## Slide 22: Fungsi Router
Router adalah perangkat dalam jaringan yang digunakan untuk membagi protokol.
Fungsi :
Penghubung 2 atau lebih jaringan
Mengarahkan paket data tertentu pada sebuah alamat tujuan

## Slide 23: Fungsi Switch
Switch adalah perangkat dalam jaringan yang digunakan untuk menghubungkan LAN satu dengan LAN lainnya.
Fungsi :
Penghubung LAN
Membatasi broadcast massage

## Slide 24: Perbedaan Swicth dan Hub dan Bridge
Swicth | Hub | Bridge
Managable | Non Managable | Manage/Non Managable
Support multiple network | Meneruskan network | Frame filtering
Harga **** | Harga * | Harga **
Penghubung 2 LAN yang berbeda | Penghubung PC ke switch | Penghubung jaringan dengan transmisi yg berbeda
Bekerja pada layer 2-3 OSI | Bekerja pada layer 1 OSI | Bekerja pada layer 1 atau 2 OSI

## Slide 25: Klasifikasi Jaringan berdasar Geografis
LAN (local area network) = 10m-1km
MAN (metropolitan area network) = approximately 10km
WAN (wide area network) = 100-1000km
Wireless
Internetwork (inet) = 10.000km

## Slide 26: Topologi Jaringan
Adalah skema lintasan aliran data di dalam jaringan yang secara fisik menghubungkan host yang satu dengan lainnya.
Beberapa topologi jaringan yang dikenal :
Star
Tree
Bus
Ring
Daisy chain
Mesh atau full connected

## Slide 27: 1. Star
Node berkomunikasi langsung dengan station lain melalui central node (Hub/Switch), Traffic data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node tujuan. Jika salah satu segmen kabel terputus, jaringan lain tidak akan terputus.
Switch

## Slide 28: Kelebihan/kekurangan Star
Kelebihan | Kekurangan
Akses ke Station lain cepat. | Bila traffic data cukup tinggi dan terjadi collision, maka semua komunikasi akan ditunda, dan koneksi akan dilanjutkan dengan cara random.
Dapat menerima workstation baru selama port di central node masih tersedia. | 
Hub/Switch dapat disusun seri untuk menambah jumlah station yang terkoneksi di jaringan. | 
User dapat lebih banyak dibanding topologi bus maupun ring | 

## Slide 29: 2. Tree
Tidak semua stasiun mempunyai kedudukan yang sama. Stasiun yang kedudukannya lebih tinggi menguasai stasiun di bawahnya, sehingga jaringan sangat tergantung ada stasiun yang kedudukannya lebih tinggi.
Switch
Switch
Switch
Z
X

## Slide 30: Kelebihan/kekurangan tree
Kelebihan | Kekurangan
Fleksibel, dapat menambah station tanpa memerhitungkan geografis | Biaya perawatan lebih mahal
Node tertinggi traffic lebih cepat | Traffic data node terendah tergantung dari rootnya

## Slide 31: 3. Bus
Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, dimana disepanjang kabel dipasang node-node.
Signal dalam kabel dilewati satu arah sehingga memungkinkan sebuah collision terjadi.

## Slide 32: Kelebihan/kekurangan Bus
Kelebihan | Kekurangan
Murah, karena tidak memakai banyak media dan kabel yang dipakai. | Sering terjadi deadlock/berhenti sesaat jika dalam satu kabel dipakai oleh lebih dari 1 workstation
Setiap komputer dapat terhubung langsung | 

## Slide 33: 4. Ring
Topologi jaringan yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node. Signal mengalir dalam dua arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan data sangat cepat.

## Slide 34: Kelebihan/Kekurangan Ring
Kelebihan | Kekurangan
Kegagalan koneksi akibat gangguan media dapat diatasi lewat jalur lain yang masih terhubung. | Data yang dikirim, bila melalui banyak komputer, transfer menjadi lambat
Penggunaan sambungan point to point membuat transmission error dapat diperkecil | 

## Slide 35: 5. Daisy chain
Topologi ini merupakan peralihan dari topologi Bus dan topologi ring, di mana tiap simpul terhubung langsung ke dua simpul lain melalui segmen kabel, tetapi segmen membentuk saluran, bukan lingkaran utuh. Antar komputer seperti terhubung seri.

## Slide 36: Kelebihan/kekurangan daisy chain
Kelebihan | Kekurangan
Instalasi dan pemeliharaan mudah dan murah | Kurang handal
 | Tidak sesuai perkembangan jaman

## Slide 37: 6. Mesh
Topologi ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1.

## Slide 38: Mesh lanjutan….
Topologi ini merupakan teknologi khusus yang tidak dapat dibuat dengan pengkabelan, karena sistem yang rumit. Namun dengan teknologi wireless, topologi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan

## Slide 39: Kelebihan/kekurangan Mesh
Kelebihan | Kekurangan
Memberikan kemudahan akses bagi semua station | Tidak bisa implementasi dengan pengkabelan, melainkan menggunakan wireless
Traffic data selalu ada backup jalur | Mahal dan sulit dalam implementasi

## Slide 40: Latihan soal
A
B
C
D
F
E

## Slide 41: Renungan
Sebutkan urutan pengkabelan UTP jenis T568A dan T568B
Bolehkah dalam 1 workstation/server memiliki lebih dari satu NIC (LAN card)?
Sebutkan 6 topologi jaringan beserta kelebihan dan kekurangannya.

## Slide 42: Referensi
1. William Stalling, Computer Networks
2. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks (5th Edition)
3. CCNA, Cisco Certified Network Academy
4. Joshua, S., Jaringan Komputer dan Komunikasi data, MTI

## Slide 43: Terima kasih Material Next week is IP Address